Pressemitteilung

## BUSS auf der NPE in Chicago

quantec®: Hart-PVC-Compounds mit bis zu 100 Teilen Füllstoffen

Pratteln (Schweiz), Juni 2009. –  Mit maschinenbaulichen Erweiterungen und verfahrenstechnischen Anpassungen hat die Buss AG, Pratteln, Schweiz, das Einsatzgebiet ihres bewährten vierflügeligen Ko-Kneters quantec® wesentlich erweitert. Unter anderem ist es nun möglich, Hart-PVC-Compounds mit bis zu 100 Teilen (phr) Füllstoff herstellen. Entscheidend dafür sind

der Ausbau des Verfahrensraums auf 15 L/D (L = Länge, D = Durchmesser der Schnecke),

die Ausstattung mit einer zusätzlichen, stromab angeordneten vertikalen Produktzuführung (Einlaufschnecke, ELS) für das Einspeisen von Füllstoffen direkt in die gelierte PVC-Schmelze.

In beiden Einzugsbereichen sind das Gehäuse und der Schneckendurchmesser vergrössert (Expanded Volume Intake, EVI), um im Prozessraum ein möglichst grosses freies Volumen für die Aufnahme der Füllstoffe zur Verfügung zu stellen.

Im Compoundierbetrieb bleibt der Prozessablauf weitgehend unverändert: Eine gravimetrische Dosierung fördert das Dryblend mit allen Additiven und einem Teil der insgesamt erforderlichen Füllstoffe in den Einzug des Hochleistungskneters. Der restliche Füllstoffanteil wird – ebenfalls gravimetrisch – in die vertikale Einlaufschnecke dosiert und der Schmelze zugeführt. Am Ende der Mischzone wird das PVC-Compound wie üblich in eine einwellige Austragschnecke übergeben, die den für die nachfolgende Granulierung erforderlichen Druck erzeugt.

Bewährt hat es sich, einen Füllstoffanteil von 35 Teilen im Dryblend und 65 Teilen separat zuzugeben. Technikumsversuche auf einer quantec® 50EV mit insgesamt 100 Teilen Kreide (CaCO3) als Füllstoff haben gezeigt, dass sich ein Durchsatz von 390 kg/h prozesssicher und mit guter Compoundqualität erreichen lässt. Dies hat sich im Feld auf Baugrössen bis zur quantec® 110EV in Qualität und Durchsatzleistung bestätigt. Beim Scale-up auf diese Baugrösse ist ein Durchsatzfaktor von 1:10 anzusetzen.

## PVC-Profile: hohe Oberflächenqualität, niedrige Kosten

Solche auf dem Hochleistungskneter quantec® mit kostengünstigen Zusatzstoffen, vor allem Kreide, hoch gefüllten Hart-PVC-Compounds eignen sich besonders für die Profilextrusion. Sie erlauben es dem Verarbeiter, dekorative Profile wie Fensterbänke, Balkonbrüstungen, Decken- und Wandverkleidungen besonders preiswert zu produzieren. Erforderlich ist lediglich, die Profilextruder von Dryblend- auf Granulatbeschickung umzustellen. Trotz des hohen Kreidegehalts weisen die Extrudate eine gute Oberflächenqualität auf und besitzen eine samtglänzende Oberfläche.

Den Kundennutzen der Weiterentwicklung hebt Hans-Ulrich Siegenthaler, Leiter Verfahrenstechnik, hervor: „Unser Hochleistungskneter quantec® hat sich beim Compoundieren von PVC bereits hundertfach bewährt. Die Möglichkeit, extrem hoch gefüllte Hart-PVC-Compounds in einem Schritt herzustellen, eröffnet unseren Kunden und den Kunden unserer Kunden den Zugang zu neuen Marktsegmenten – sei es für innovative Einsatzgebiete von Profilen aus Hart-PVC, sei es durch eine Verbesserung der Wettbewerbsposition mit diesem ausgesprochen preisgünstigen und trotzdem hochwertigen PVC-Werkstoff“.



# Weitere Auskünfte:

Marco Senoner,  Buss AG
	Hohenrainstrasse 10,  CH-4133 Pratteln
	Tel.:  +41(0) 61/825 65 51,  Fax:  +41(0) 61/825 66 88
	E-Mail:  marco.senoner@busscorp.com
	Internet:  http://www.busscorp.com

# Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr. Diether Burkhardt,  KONSENS Public Relations GmbH & Co. KG,
	Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt
	Tel.:  +49(0) 60 78/93 63-0,  Fax:  +49(0) 60 78/93 63-20
	E-Mail:  mail@konsens.de

Bilder

quantec® 80EV mit einer Verfahrenslänge von 15 L/D für das Compoundieren von hoch gefülltem Hart-PVC 
Bild: Buss AG, Pratteln, Schweiz

Verfahrensteil einer quantec® 110EV (schematisch) für hochgefüllte Hart-PVC-Compounds: Die zusätzliche vertikale Einlaufschnecke speist Füllstoffe direkt in die gelierte PVC-Schmelze 
Bild: Buss AG, Pratteln, Schweiz

# Text boxes

North Building

Halle B / Stand Nr. 83039