Nuevas unidades de dosificación de siliconas líquidas más eficientes en costes de proceso

Las unidades de dosificación ELMET, entre las que se encuentran el sistema completo TOP 3000 y la bomba de dosificación TOP 1000 aportan una eficiencia en costes muy significativa en el procesamiento de siliconas líquidas.

Nuevas unidades de dosificación de siliconas líquidas más eficientes en costes de proceso

Oftering/Austria, Enero de 2011

ELMET (www.elmet.com), proveedor internacional de sistemas para todo el espectro de necesidades del "Liquid Injection Molding" (LIM) – el moldeo por inyección de cauchos de siliconas líquidas (LSR) en dos componentes – ofrece ahora a los usuarios la opción de escoger entre dos unidades de dosificación multicomponente, diseñadas en dos niveles de prestaciones para una mayor flexibilidad.

Una nueva oferta en el programa de ELMET es la bomba dosificadora TOP 1000, impulsada en forma neumática, que combina una alta fiabilidad en producciones intensivas con un atractivo precio. Es ideal para la producción masiva de piezas de alta calidad y resulta adecuada tanto para uso de bidones de 20 litros como para bidones de 200 litros. Aplicando una relación de mezclado de 1:1, la capacidad de bombeo resulta más que suficiente para suministrar flujos de hasta 2,5 litros por minuto, dependiendo de la viscosidad. En paralelo se pueden añadir colorantes, con una dosificación ajustable en tres niveles.

Con el mismo espacio en planta de tan sólo 1.250 mm x 1.050 mm se construye una versión extendida, el sistema de dosificación TOP 3000, que cuenta adicionalmente con un sistema patentado de regulación en ciclo cerrado. Este sistema permite una precisión de dosificación constante y controlada de ambos contenedores de LSR con una proporción de mezclado 1:1 – que se regula a través de software. A la vez, permite lograr un vaciado sincronizado de ambos bidones. De esta forma se garantiza que, al cambiar un bidón, el material restante en su interior es de como máximo un 1 por ciento, aprovechando así al máximo la materia prima. La electrónica del sistema controla y registra todos los datos relevantes del proceso, como el nivel de llenado del material, el tiempo restante de proceso, las presiones, volúmenes y la dosificación del color. El sistema de control con memoria programable (SPS), los sensores sensibles y los niveladores de reacción rápida completan un sistema de control de ciclo cerrado que garantiza una alta calidad de producción sostenida en el tiempo. Los datos de proceso requeridos para el aseguramiento y documentación de la calidad se almacenan de manera continua y pueden descargarse en un registro de memoria con conexión USB. Pensando en satisfacer las necesidades de clientes a nivel mundial, el sistema cuenta con ocho idiomas de servicio predeterminados, y a petición del cliente pueden integrársele idiomas adicionales. Para lograr una producción ininterrumpida, el sistema de dosificación TOP 3000 puede instalarse también en tándem.

Para añadir colorantes, ELMET ofrece las combinaciones con sus líneas de dosificación de color. Éstas se componen de una válvula de dosificación, que opcionalmente puede combinarse con un contenedor a presión de 0,7 litros con controlador de presión y regulador, un contenedor a presión de 4 litros o una bomba de color de 20 litros, ambos con agitador y controlador de nivel.

Desde los sistemas de dosificación que ahorran costes, la paleta de productos y servicios de Elmet se extiende hasta herramientas de inyección completamente automatizadas y de alta precisión, que conforman el negocio principal de la empresa, pasando por válvulas de aguja para canal frío controlables electrónicamente, y llegando a equipos periféricos como válvulas contra-flujo, boquillas extendidas, adaptadores de mallas, etc. Bajo pedido, ELMET combina sus productos con las máquinas de inyección de sus clientes para construir células de producción completamente equipadas y probadas, con componentes diseñados para operar en conjunto en forma óptima. Adicionalmente, a petición del cliente, la empresa está en la condición de producir piezas únicas y series pequeñas, en el caso de que se requiera que las piezas de muestra estén disponibles rápidamente.

ELMET Elastomere Produktions- und Dienstleistungs GmbH, Oftering/Austria, fundada en 1996, es una exitosa empresa proveedora internacional de moldes, válvulas de aguja para canal frio, sistemas de dosificación y productos periférios para el procesamiento de siliconas y cauchos. Junto a la sede de operación ELMET North America, cuenta con más de 100 empleados.

Para mayor información contacte a:

Daniel Schölmberger, ELMET Elastomere Produktions- und Dienstleistungs GmbH

Tulpenstraße 21, A-4064 Oftering

Tel.: +43 (0) 7221 / 74577-19
E-Mail: d.schoelmberger@ELMET.com

Contacto de redacción y copias de publicaciones:

Dr. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG

Hans-Kudlich-Straße 25, D-64823 Groß-Umstadt

Tel: +49 (0) 60 78/93 63-0, Fax: -20

E-Mail: joerg.wolters@konsens.de

Descargue este comunicado de prensa en alemán, inglés y español como archivo .doc, así como la fotografía en resolución de impresión

en el siguiente vínculo:

www.konsens.de/elmet.html