ELMET auf der Fakuma 2018: 
Top-LSR-Dosiersystem von ELMET mit OPC-UA Anbindung verfügbar / SHORE-MIX für präzise Mischungen aus drei Dosiersystemen

Mit der optionalen OPC-UA-Anbindung ermöglicht ELMET die lizenzfreie Einbindung des hoch präzisen LSR-Dosiersystems TOP 5000 P in das Produktionsleitsystem sowie eine deutlich erleichterte Bedienung direkt von der Spritzgießmaschine aus. 
© ELMET

Oftering/Österreich, Oktober 2018 – ELMET (www.elmet.com), international aktiver Systemlieferant für den gesamten Bereich der Spritzgießverarbeitung von Zweikomponenten-Flüssigsilikonkautschuken (LSR), bietet ab sofort und als erster Hersteller in diesem Bereich die Option, seine Mehrkomponenten-Dosiersysteme des Typs TOP 5000 P mit Hilfe des OPC-UA-Protokolls mit der damit versorgten Spritzgießmaschine zu verbinden. Diese „Open Platform Communication“ ermöglicht die Kommunikation und den automatisierten Informationsaustausch von Maschine zu Maschine (M2M) in Echtzeit. Damit öffnet ELMET seinen Kunden einen lizenzfreien Weg zur Einbindung des Dosiersystems in das Produktionsleitsystem sowie eine deutlich erleichterte Bedienung des Dosiersystems von der Spritzgießmaschine aus. Die Technologie wurde in Zusammenarbeit mit ENGEL bereits realisiert, die Anbindung an Maschinen anderer Hersteller ist in Vorbereitung.

Dazu Mark Ostermann, Vertriebsleiter bei ELMET: „Verarbeiter haben mit der neuen OPC-UA-Anbindung die Möglichkeit, Rezepte und Parameter zusammen mit den Maschinendaten abzuspeichern, und sie können Parameter für das Dosiersystem direkt in der Steuerung der Spritzgießmaschine einstellen und abfragen. Dabei lassen sich die Daten des Dosiersystems ohne großen Aufwand in das Produktionsleitsystem implementieren. Hierzu ist keine weitere, teure Lizenz erforderlich, da die Spritzgießmaschine ohnedies im Leitsystem etabliert ist. Damit leistet ELMET einen Beitrag zur weiteren Steigerung der Bedienerfreundlichkeit und zur Minimierung des Fehlerpotenzials im Tagesgeschäft.“

Das TOP 5000 P ist für die Großserienfertigung hochwertiger Teile ausgelegt. Es eignet sich für Schussgewichte von unter 0,1 Gramm bis zu mehreren Kilogramm, für 200-l- und 20-l-Gebinde und Materialviskositäten von 9.000 mPas bis 3.000.000 mPas, auch bei großen Viskositätsunterschieden zwischen den Komponenten. Erst kürzlich ist die Ausbaustufe SHORE-MIX im Markt verfügbar geworden, bei der drei Dosiersysteme aus zwei A- und zwei B-Komponenten eine Mischung mit exakt reproduzierbarer Shore-Härte machen.

Ostermann weiter: „Unser TOP 5000 P ist mit zwei getrennt voneinander arbeitenden Regelkreisen ausgestattet, von denen einer das über 99%ige Entleeren der Gebinde sicherstellt, während der andere dafür sorgt, dass das in den Prozess eingespeisten Volumen exakt dem Soll entspricht. Damit bewährt sich dieses System auch bei engen Prozessfenstern und schwierigen Bedingungen beim Anfahren. Und mit einer zusätzlichen Additivregelung erreichen wir eine hochpräzise, gleichbleibende Dosierung unabhängig von Ablagerungen, Verschleiß und Viskositätsunterschieden.“

Die ELMET Elastomere Produktions- und Dienstleistungs GmbH, Oftering/Österreich, ist ein 1996 gegründeter, international erfolgreicher Entwickler und Hersteller von LSR-Dosiersystemen, vollautomatisierten Spritzgießwerkzeugen, Kaltkanal- Nadelverschlusssystemen und schlüsselfertigen Anlagen für die Verarbeitung von Silikonen und Kautschuken. Gemeinsam mit der Vertriebs- und Serviceniederlassung ELMET North America & ELMET Greater China beschäftigt das Unternehmen rund 200 Mitarbeiter.

Weitere Informationen:

Mark Ostermann, ELMET Elastomere Produktions- und Dienstleistungs GmbH

Tulpenstraße 21, A-4064 Oftering

Tel.: +43 (0) 7221 / 745 77-160, Fax: -900
E-Mail: m.ostermann@elmet.com

Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG

Hans-Kudlich-Straße 25, D-64823 Groß-Umstadt

Tel: +49 (0) 60 78/93 63-0, Fax: -20

E-Mail: joerg.wolters@konsens.de

Sie finden diese Presseinformation als doc-Datei sowie das Bild in druckfähiger Auflösung unter www.konsens.de/elmet.html