COMMUNIQUÉ DE PRESSE		Contact : 	Instron France S.A.S.

Attn. Anne LeCam

Bâtiment C
Rond-Point de l'Epine des Champs
C.S. 40532 - 78996 ELANCOURT Cedex

France

Tél: +33 1 39 30 66 30  
Fax: +33 1 30 64 67 11

anne_lecam@instron.com

Les nouveaux plastomètres modulaires Instron® CEAST réalisent des mesures conformes à la norme ISO 1133-2

Les nouveaux plastomètres Instron® CEAST MF20 et MF30 satisfont aux exigences plus rigoureuses imposées par la norme ISO 1133-2 pour le contrôle de température des matériaux très sensibles. Grâce à un magasin de masses avec dispositif de levage, d’origine ou en option, les masses les plus couramment utilisées restent en permanence dans la machine, prêtes à l’emploi. Un encodeur numérique (en haut à gauche), lui aussi d’origine ou en option, permet de mesurer avec une haute précision l’indice de fluidité en volume (MVR). Photo : Instron

Les textes et images haute résolution des communiqués de presse d’Instron peuvent être téléchargés sur le site : www.konsens.de/instron.html

Les nouveaux plastomètres modulaires Instron® CEAST réalisent des mesures conformes à la norme ISO 1133-2

Elancourt, France, novembre 2012 – Les nouveaux plastomètres modulaires Instron® CEAST MF20 et MF30 constituent des instruments de mesure à poids unique d’une grande polyvalence, convenant aussi bien à la recherche et au développement qu’aux contrôles qualité avancés. Plus pratiques à utiliser, ils permettent de mesurer facilement et avec précision les propriétés d’écoulement des plastiques conformément aux normes ASTM D1238 et ISO 1133. Les deux lignes de plastomètres répondent à d’étroites tolérances en matière de stabilité et précision de la température, quantité et prétraitement de l’éprouvette, répondant ainsi aux rigoureuses exigences de la nouvelle norme ISO 1133-2 concernant les tests des matériaux sensibles à l’historique temps/température et/ou à l’humidité.

Le plastomètre CEAST MF30 comporte un magasin de masses et un dispositif de levage (en option pour le MF20). Ce magasin contient une série complète de 8 masses allant de 0,325 kg (masse chargée sur le piston) à 21,6 kg, permettant ainsi de tester une grande variété de matériaux, des mélanges-maîtres très fluides aux élastomères ou polymères thermoplastiques chargés à viscosité élevée. Récemment développé, un système mécanique d’une grande commodité, le Sélecteur Manuel de Masses, permet de présélectionner la masse requise, facilitant ainsi la préparation et l’exécution des essais. Toutes les masses restent dans la machine en permanence, ce qui supprime la nécessité de manipuler et installer de lourdes charges, et accroît substantiellement la sécurité du personnel du laboratoire.

Le modèle MF30 possède également un capteur de force haute résolution (non disponible pour le modèle MF 20) pour contrôler le compactage du matériau avant le début de l’essai, avec une force maximum de 750 N. L’équipement standard de ce système inclut aussi un encodeur de haute précision qui permet d’appliquer la force requise sur le matériau. De plus, le logiciel qui l’accompagne permet de purger le cylindre une fois l’essai terminé, notamment pour les matériaux à faible indice de fluidité.

Le modèle MF20 constitue un instrument de base destiné à être configuré au moyen de diverses options, tels qu’un dispositif manuel ou motorisé pour la découpe du fondu et un encodeur numérique haute résolution pour mesurer le MVR conformément aux exigences de la norme ASTM D1238, Méthodes B et C (d’origine sur les modèles MF30). Selon l’application, les deux modèles peuvent être équipés de modules supplémentaires : un dispositif de prise de filière afin d’empêcher l’écoulement du matériau durant le préchauffage, un dispositif à couverture d’azote pour les essais des matériaux hygroscopiques, une version résistante aux acides pour les matériaux chimiquement agressifs, et le logiciel CEAST VisualMelt pour le stockage, l’analyse et la présentation graphique des résultats. Les deux modèles possèdent un panneau de commande intégré avec écran LCD dont l’ergonomie a été améliorée, permettant d’effectuer les essais et les opérations de diagnostic et de maintenance facilement, rapidement et en toute sécurité.

Instron (www.instron.tm.fr) est l’un des tout premiers fabricants mondiaux de machines d’essais destinées aux marchés des essais de matériaux. Entreprise d’envergure internationale offrant la commodité d’une source de prestations unique, Instron fabrique et entretient des systèmes permettant de tester les propriétés mécaniques et les performances de divers matériaux, composants et structures dans une grande variété d’environnements. Ses systèmes analysent les matériaux allant du filament le plus fragile aux alliages avancés de haute résistance. Avec l’expérience de CEAST en matière de conception de systèmes d’essai de plastiques, Instron améliore son offre de machines d’essais de matériaux, fournissant à ses clients des solutions globales pour la recherche, le contrôle qualité et le cycle de vie des matériaux. Instron offre en outre un large éventail de services comprenant l’aide à la gestion de laboratoire, les étalonnages certifiés et la formation de ses clients.

Instron fait partie du groupe  Illinois Tool Works (ITW) basé aux États-Unis, qui compte quelque 60 000 employés et plus de 850 activités réparties dans 52 pays autour du globe.

– – – – –

Contact presse : (merci de nous adresser un exemplaire de vos articles)

Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tél.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0, Fax: - 20,  E-mail: mail@konsens.de

Coordination internationale

Simone Hebel , Marcom Specialist, Instron Deutschland GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 2, D-64319 Pfungstadt/Allemagne

Tél. : +49 (0) 6157 4029 614, simone_hebel@instron.com

Les textes et images haute résolution des communiqués de presse d’Instron peuvent être téléchargés sur le site : www.konsens.de/instron.html