NOTA DE PRENSA 	Contacto: 	Instron España

Attn. Inma Bonilla

Parque Tecnológico del Vallés,

c/ Argenters 2,

08290 Cerdanyola (Barcelona),

España.

Tel: +34 935 947 560

ventas@instron.com

Para altas fuerzas de ensayo: DuraSync™ aumenta la eficiencia y la seguridad de las mordazas hidráulicas de acción lateral

Las nuevas mordazas hidráulicas de doble acción lateral de Instron incorporan la tecnología DuraSync – una solución innovadora para ensayos de alta capacidad. Su fuerza de agarre sobre la probeta es ajustable, se mantiene constante y actúa perpendicularmente a la dirección del ensayo. Dado que es independiente de la fuerza de tracción, reduce considerablemente el riesgo del deslizamiento de la probeta bajo carga así como el riesgo de la rotura de la probeta en las mordazas.

Estimados editores:

Pueden descargarse esta nota de prensa, con texto e imagen para impresión en: www.konsens.de/instron.html

Para altas fuerzas de ensayo: DuraSync™ aumenta la eficiencia y la seguridad de las mordazas hidráulicas de acción lateral

Cerdanyola (Barcelona), Noviembre de 2013 – Para una nueva serie de mordazas hidráulicas de acción lateral en ambos lados, Instron emplea la tecnología DuraSync con un auto-centrador mecánico sincronizador (pendiente de patentar) de autocentrado. Estas mordazas avanzadas, diseñadas para altas fuerzas de ensayo de 250 kN, 600 kN, 1500 kN o 2000 kN, mantienen la fuerza de agarre sobre la muestra constante. La fuerza de agarre actúa perpendicularmente a la dirección del ensayo y es independiente de la fuerza de tracción. Las aplicaciones típicas incluyen ensayos mecánicos de piezas planas y redondas, barras, varillas y placas de acero así como barras de refuerzo o alambrones.

En comparación con los convencionales sistemas hidráulicos o mecánicos de piñon y cremallera – muy comunes en el mercado - la tecnología DuraSync ofrece un rendimiento mejorado de agarre, mayor facilidad de uso y más seguridad para el operador operario. La fuerza de agarre ajustable reduce el deslizamiento de la muestra bajo carga y la rotura de la muestra en las mordazas. La amortiguación de la carga lateral disminuye el riesgo de producir daños de las mordazas al realizar ensayos con probetas ligeramente dobladas o de forma irregular. Las mandíbulas opuestas se autocentran durante la sujeción de la muestra, reduciendo el tiempo de ensayo y eliminando la necesidad de resincronizar las mandíbulas entre ensayos. El sincronizador se encuentra fuera del rango de las mordazas para prevenir fallos mecáncicos debido a una contaminación.

El diseño de total apertura frontal facilita la inserción de la probeta, incrementando la eficiencia y la seguridad del ensayo. Las mandíbulas también se instalan con facilidad desde la cara frontal de las mordazas. Las mordazas no requieren mantenimiento más allá de una simple limpieza in situ, reduciendo los tiempos de parada y eliminando los costes de enviar las mismas a fábrica para su mantenimiento.

Los accesorios opcionales amplian el abanico de aplicaciones de las nuevas mordazas DuraSync: Soportes e insertos especiales para el ensayo de cable trenzado de 3 y 7 hilos, placas adaptadoras para una segunda cadena de medición de la carga que permiten la fijación de accesorios para ensayos de compresión y/o cadenas de carga de tracción, o mandíbulas especiales con las que se pueden realizar ensayos cíclicos con paso por cero de la carga a frecuencia baja.

Instron (www.instron.de) es un fabricante mundial líder en equipos de ensayos para pruebas de materiales y piezas. Como compañía mundial que ofrece las ventajas de ser un proveedor global, Instron fabrica y suministra productos que se utilizan para determinar las propiedades mecánicas y prestaciones de materiales diversos, componentes y estructuras, en una amplia variedad de entornos. Los sistemas Instron evalúan materiales que van desde frágiles filamentos hasta aleaciones avanzadas de alta resistencia. Con la experiencia combinada de CEAST en el diseño de sistemas de ensayo de plásticos, INSTRON potencia su oferta de ensayos de materiales, ofreciendo a sus clientes una solución completa a sus necesidades de ensayo en investigación, control de calidad y servicio. Además, Instron ofrece una amplia gama de posibilidades de servicio, incluyendo asistencia en el manejo de laboratorios, conocimientos de calibración y formación de sus clientes. Instron forma parte del grupo de empresas con sede en EE.UU. Illinois Tool Works (ITW) con más de 850 unidades de negocio repartidas en 52 países de todo el mundo con una plantilla de aproximadamente 60.000 personas.

– – – – –

Contacto editorial y ejemplares de muestra:

Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0,  Fax: - 20,  E-Mail: mail@konsens.de

Coordinación internacional

Simone Hebel, European MARCOM & PR Specialist, Instron Deutschland GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 2, D-64319 Pfungstadt/Allemagne

Teléfono: +49 (0) 6157 4029 614, simone_hebel@instron.com

Estimados editores:

Pueden descargarse esta nota de prensa, con texto e imagen para impresión en: www.konsens.de/instron.html