COMUNICATO STAMPA			Contattare: 	Instron Divisione di ITW Test

and Measurement Italia S.r.l.,

Attn: Floriana Polello

Via Carlo Goldoni 29,

20090 Trezzano sul Naviglio,

Milano / Italia

Tel: +39 02 36597000

Info_news@instron.com

Per prove ad elevata capacità: le morse idrauliche DuraSync™ ad azione laterale potenziano l’efficienza e la sicurezza delle prove

Le nuove morse idrauliche Instron DuraSync ad azione laterale sono state progettate per prove a carichi elevati. La loro forza di serraggio costante e regolabile agisce perpendicolarmente all’asse di carico ed è indipendente dal carico di trazione applicato al provino. Questo riduce in modo significativo il rischio di scivolamento del provino sotto carico o la sua rottura nelle morse.

Ai redattori: scaricare i comunicati stampa Instron con file di testo ed immagini pronte per la stampa dal sito www.konsens.de/instron.html

Per prove ad elevata capacità: le morse idrauliche DuraSync™ ad azione laterale potenziano l’efficienza e la sicurezza delle prove

Trezzano sul Naviglio, Milano, novembre 2013 – La nuova serie di morse idrauliche Instron DuraSync™, ad azione laterale, utilizza  un sincronizzatore meccanico autocentrante (in attesa di brevetto). Progettate per prove ad elevata capacità con carichi nominali rispettivamente di 250 kN, 600 kN, 1500 kN o 2000 kN. Queste morse mantengono sul provino una forza di serraggio costante, che agisce in modo perpendicolare all’asse di carico ed è indipendente dal carico di trazione applicato al provino. Applicazioni tipiche comprendono le prove meccaniche su provini piatti o tondi, barre e lamiere in acciaio, elementi circolari e piatti lavorati a macchina, barre di rinforzo o cavi trefolati.

Rispetto ai tradizionali sistemi idraulici o meccanici con sistema “pignone – cremagliera”  le morse DuraSync offrono prestazioni superiori di afferraggio, maggiore funzionalità e sicurezza per l’operatore. La forza di serraggio regolabile riduce lo slittamento del provino sotto carico o la sua rottura nelle morse. Lo smorzamento dei carichi laterali riduce il rischio di danno alle morse durante i test su provini leggermente piegati o di forma irregolare come per es. tondini per il cemento armato o vergelle. Le facce di serraggio delle morse vengono più volte centrate automaticamente durante il serraggio del provino; in tal modo si riduce il tempo di prova e non è più necessario risincronizzare le morse tra un test e l’altro. Il sincronizzatore è situato esternamente all’area di movimentazione delle facce di serraggio, prevenendo così guasti meccanici dovuti alla contaminazione.

Il design a completa apertura frontale facilita l’inserimento del provino, aumentando l’efficienza di prova e la sicurezza. Le facce di serraggio delle morse vengono installate agevolmente dal lato frontale delle morse e non richiedono manutenzione oltre alla semplice pulizia, riducendo così i tempi morti ed eliminando i costi per la spedizione delle morse alla fabbrica per manutenzione o assistenza.

Il campo di applicazioni delle nuove morse DuraSync viene ampliata da accessori opzionali, quali supporti ed inserti speciali per prove su cavi a trefolo, a 3 e 7 principi. È possibile eseguire prove di compressione grazie ad un adattatore opzionale per l’installazione di una catena di carico secondaria. Oltre a ciò un supporto opzionale “thru-zero” rende possibile prove cicliche a bassa frequenza con passaggio “a carico zero”, fra trazione e compressione.

– – – – –

Instron (www.instron.de) è un'azienda leader nella produzione di apparecchiature per prove strutturali e su materiali. Presente in tutto il mondo, Instron produce sistemi per verificare le proprietà meccaniche e le prestazioni di una vasta gamma di materiali, componenti e strutture in svariati ambienti, oltre a fornire servizi di assistenza a 360°. I sistemi Instron testano i materiali più disparati, dal filamento più fragile alle avanzate leghe ad alta resistenza. Grazie all’esperienza di CEAST nella progettazione di sistemi di prova su materie plastiche, Instron è inoltre in grado di offrire ai propri clienti soluzioni complete per qualsiasi esigenza nel campo della ricerca e dei test di qualità e durata. Instron offre infine un’ampia gamma di servizi, fra cui assistenza in materia di gestione laboratorio, calibrazione e formazione clienti.

Instron fa parte di Illinois Tool Works (ITW), gruppo americano che conta oltre 850 sedi decentralizzate in 52 paesi e circa 60.000 dipendenti.

.

– – – – –

| Coordinazione internazionale Simone Hebel European MARCOM & PR Specialist Instron Deutschland GmbH Werner-von-Siemens-Straße 2 D-64319 Pfungstadt/Germany Tel. : +49 (0) 6157 4029 614 simone_hebel@instron.com | Contatto editoriale e voucher: Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG, Hans-Kudlich-Straße 25, D-64823 Groß-Umstadt, www.konsens.de Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0, Fax: - 20 mail@konsens.de |
| --- | --- |

Ai redattori: scaricare i comunicati stampa Instron con file di testo ed immagini pronte per la stampa dal sito www.konsens.de/instron.html