| PRESSEINFORMATION | Kontakt: Simone Hebel European MARCOM & PR Specialist Instron Deutschland GmbH Werner-von-Siemens-Straße 2 D-64319 Pfungstadt/Germany Tel.: +49 (0) 6157 4029 614 E-Mail: simone_hebel@instron.com |
| --- | --- |

Software Add-on begrenzt Probenerwärmung bei dynamischer Belastung und minimiert Versuchsdauer

Specimen Self-Heating Control (SSHC) ist eine neue Ergänzung für das universelle Instron® WaveMatrix™ Softwarepacket für dynamische Prüfungen an Kunststoffen und Composites. Sie ermöglicht die Steigerung der Prüffrequenz, bis die Probe ein nutzerdefiniertes Temperaturlimit erreicht, bei dem unverfälschte Prüfresultate zu erwarten sind. Dadurch kann sich die Versuchsdauer signifikant verkürzen und damit der Energieverbrauch sinken.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Presseinformationen von Instron mit Text sowie Bildern in druckfähiger Auflösung sind als Download verfügbar unter: www.konsens.de/instron.html

Software Add-on begrenzt Probenerwärmung bei dynamischer Belastung und minimiert Versuchsdauer

Pfungstadt, September 2013 – Specimen Self-Heating Control (SSHC) ist ein neues, auf dynamische und Ermüdungstests an Kunststoffen und Composites abgestimmtes Add-on zur bewährten und vielseitigen Instron® WaveMatrix™ Prüfsoftware. Es hält die Probentemperatur innerhalb eines eng begrenzten Bandes konstant und kann dadurch Zeit, Kosten und Energie einsparen – in der industriellen Qualitätskontrolle ebenso wie bei der Entwicklung und Optimierung von Verbundwerkstoffen.

Kunststoffe und Composites erwärmen sich bei zyklischer Belastung und zeigen dabei eine ausgeprägte Abhängigkeit der mechanischen Eigenschaften von der Temperatur. Darum werden solche Versuche üblicherweise bei relativ niedrigen Frequenzen durchgeführt. Das SSHC-Add-on vergleicht kontinuierlich das an der Probe abgenommene Temperatursignal mit einem nutzerdefinierten Temperaturgrenzwert. Basierend auf diese Information maximiert es dann kontinuierlich die Prüffrequenz in einem geschlossenen Regelkreis. Dies ermöglicht insbesondere bei niedrigen Lasten, bei denen eine hohe Zahl von Zyklen bis zum Probenversagen zu erwarten ist, oft deutlich höhere Frequenzen und damit eine erhebliche Reduzierung der Prüfdauer. Bei höheren Lasten kann die Probentemperatur auch noch im letzten Versuchsabschnitt konstant gehalten werden, wenn der Eigenerwärmungseffekt überproportional zunimmt und die Probentemperatur bei konstant gehaltener Frequenz auf nicht zulässige Werte steigen würde.

Dazu Dr. Peter Bailey, Dynamic Testing Systems Specialist bei Instron UK: „Bei dynamischen Prüfungen an verstärkten Kunststoffen hat eine Temperaturänderung um 5 °C oft einen größeren Einfluss auf das Messergebnis als eine Verdoppelung der Prüffrequenz. Im Hinblick auf die Aussagekraft der Ergebnisse überwiegen darum die Vorteile einer sehr genauen Regelung der Prüfkörpertemperatur bei Weitem die möglichen Nachteile, die mit einer moderaten Frequenzänderung verbunden sein können. SSHC sorgt dafür, dass der Versuch jederzeit bei der maximal möglichen Frequenz abläuft und die Prüfkörpertemperatur zugleich konstant bleibt. Auf diese Weise können wir den Probendurchsatz erhöhen und den Energieverbrauch senken, wodurch die Kosteneffizienz steigt. Darüber hinaus ermöglicht SSHC auch eine deutliche Steigerung der Gleichmäßigkeit der Ergebnisse bei der dynamischen Prüfung von Composites.“

Das Temperatursignal kann von jedem üblichen Sensorsystem abgenommen werden, beispielsweise per USB-Anschluss von einem Thermoelement oder über einen analogen 0- bis 10-Volt-Anschluss, zum Beispiel von einem IR-Messsystem. Das anwenderspezifisch wählbare Temperaturfenster wird mit einer Toleranz von ± 0,5 °C eingehalten. Die SSHC-Technologie eignet sich für jede beliebige Probengeometrie, die das Messen der Temperatur erlaubt, sowie auch für den Einsatz in einer Temperierkammer. Es ist für alle dynamischen Prüfsysteme von Instron verfügbar, wenn diese mit der digitalen Regeleinheit Instron® 8800 ausgerüstet sind und die aktuelle Version der WaveMatrix™ Prüfsoftware eingesetzt wird.

– – – – –

Instron (www.instron.de) ist ein weltweit führender Hersteller von Prüfsystemen für die Werkstoff- und Bauteilprüfung. Als weltweit tätiges Unternehmen produziert und liefert Instron aus einer Hand Prüfsysteme zur Untersuchung der mechanischen Kennwerte und Eigenschaften zahlreicher Werkstoffe, Bauteile und Strukturen in den verschiedensten Umgebungen sowie Serviceleistungen für diese Produkte. Mit den Systemen von Instron können die unterschiedlichsten Materialien untersucht werden, angefangen von empfindlichen Fasern bis hin zu modernen, hochfesten Legierungen. Ergänzt um die Erfahrung von CEAST im Bau von Prüfmaschinen für Kunststoffe, bietet Instron seinen Kunden umfassende Lösungen für alle Prüfanforderungen in Forschung, Qualitäts- und Lebensdauerprüfung. Außerdem bietet Instron ein breites Spektrum an Serviceleistungen, z. B. Unterstützung bei Labormanagement, Kalibrierdienstleistungen sowie Kundenschulung. 
Instron ist Teil der Test and Measurement Group der US-amerikanischen Illinois Tool Works (ITW) mit mehr als 850 dezentralisierten Geschäftseinheiten in 52 Ländern und rund 60,000 Mitarbeitern.

– – – – –

Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0, Fax: - 20,  E-Mail: mail@konsens.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Presseinformationen von Instron mit Text sowie Bildern in druckfähiger Auflösung sind als Download verfügbar unter: www.konsens.de/instron.html