NOTA DE PRENSA

Contacto: 	  Instron España

Attn. Inma Bonilla

Parque Tecnológico del Vallés,

c/ Argenters 2,

08290 Cerdanyola (Barcelona),

España.

Tel: +34 935 947 560

ventas@instron.com

Nueva función de software limita el calentamiento de las probetas bajo carga dinámica y reduce la duración del ensayo

“Specimen Self-Heating Control” es una nueva función desarrollada para el versátil software WaveMatrix™ de Instron para ensayos dinámicos de materiales plásticos y compuestos. Permite aumentar la frecuencia de ensayo hasta que la probeta alcanza un límite de temperatura predefinido por el usuario, acción que no afecta a los resultados del ensayo. De esa manera, se puede reducir significativamente la duración del ensayo y el consumo de energía.

Estimados editores:  Pueden descargarse esta nota de prensa, con texto e imagen para impresión en: www.konsens.de/instron.html

Nueva función de software limita el calentamiento de las probetas bajo carga dinámica y reduce la duración del ensayo

Cerdanyola (Barcelona), setiembre de 2013 – Specimen Self-Heating Control (SSHC) es una nueva función del versátil paquete de software de ensayos WaveMatrix™ de Instron. Está diseñado especialmente para ensayos dinámicos y de fatiga para polímeros y materiales compuestos. Mantiene la temperatura de la probeta dentro de un intervalo estrecho, ahorrando tiempo, costes y energía – tanto en el control de calidad industrial como en el desarrollo y la optimización en formulaciones de materiales compuestos.

Los polímeros y materiales compuestos muestran un efecto de auto-calentamiento pronunciado durante la carga cíclica, así como una fuerte correlación con el funcionamiento a altas temperatura, por lo que el ensayo de fatiga se realiza normalmente a frecuencias relativamente bajas. La función SSHC utiliza la diferencia entre la temperatura de la probeta registrada continuamente y una temperatura preestablecida para maximizar la frecuencia de ensayo en un circuito cerrado. Con carga baja, con la que es de esperar un gran número de ciclos hasta la rotura, el sistema puede funcionar a una frecuencia mayor, lo que disminuye significativamente la duración del ensayo. Con carga alta se mantiene una temperatura constante de la probeta incluso en las etapas últimas del ensayo, durante las cuales los efectos del auto-calentamiento aumentan en grandes proporciones, ocasionando una temperatura incontrolada de la probeta con ensayos a frecuencia constante.

El Dr. Peter Bailey, especialista en sistemas de ensayos dinámicos de Instron UK comenta: “En materiales compuestos estructurados, una variación de la temperatura de unos 5 °C muchas veces tiene un mayor efecto sobre el resultado analítico que una duplicación de la frecuencia de ensayo, de modo que las ventajas de una regulación muy precisa de la temperatura superan claramente las potenciales desventajas de una variación moderada de la frecuencia. El SSHC permite realizar siempre un ensayo a la frecuencia máxima posible, manteniendo la temperatura de la probeta constante. De esa manera, podemos aumentar el rendimiento, reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de costes. Adicionalmente, aporta mayor consistencia para polímeros y materiales compuestos debido a la confianza, previamente inalcanzable en la temperatura del ensayo.”

La señal de temperatura se puede tomar desde cualquier sistema de sensor de uso corriente en la industria, p. ej. a través de una conexión USB con un termopar, o a través de una conexión analógica de 0 a 10 voltios, incluyendo sensores de infrarrojos. Con la ventana de temperatura especificada por el usuario, se puede obtener una tolerancia de ± 0,5 °C. La tecnología SSHC es aplicable a cualquier geometría de la probeta siempre que pueda ajustarse un transductor de temperatura a la probeta, y también es compatible con ensayos en una cámara de temperatura.

Está disponible para todos los sistemas de ensayos dinámicos de Instron siempre y cuando estén equipados con el controlador digital Instron® 8800 y la versión actual del software de ensayo WaveMatrix™.

– – – – –

Instron (www.instron.de) es un fabricante mundial líder en equipos de ensayos para pruebas de materiales y piezas. Como compañía mundial que ofrece las ventajas de ser un proveedor global, Instron fabrica y suministra productos que se utilizan para determinar las propiedades mecánicas y prestaciones de materiales diversos, componentes y estructuras, en una amplia variedad de entornos. Los sistemas Instron evalúan materiales que van desde frágiles filamentos hasta aleaciones avanzadas de alta resistencia. Con la experiencia combinada de CEAST en el diseño de sistemas de ensayo de plásticos, INSTRON potencia su oferta de ensayos de materiales, ofreciendo a sus clientes una solución completa a sus necesidades de ensayo en investigación, control de calidad y servicio. Además, Instron ofrece una amplia gama de posibilidades de servicio, incluyendo asistencia en el manejo de laboratorios, conocimientos de calibración y formación de sus clientes. Instron forma parte del grupo de empresas con sede en EE.UU.

Illinois Tool Works (ITW) con más de 850 unidades de negocio repartidas en 52 países de todo el mundo con una plantilla de aproximadamente 60.000 personas.

– – – – –

Contacto editorial y justificantes de publicación:

Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0,  Fax: - 20,  E-Mail: mail@konsens.de

Coordination internationale

Simone Hebel, European MARCOM & PR Specialist, Instron Deutschland GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 2, D-64319 Pfungstadt/Allemagne

Teléfono: +49 (0) 6157 4029 614, simone_hebel@instron.com

Estimados editores:

Pueden descargarse esta nota de prensa, con texto e imagen para impresión en: www.konsens.de/instron.html