COMMUNIQUÉ DE PRESSE		Contact : 	Instron France S.A.S.

Attn. Anne LeCam

Bâtiment C
Rond-Point de l'Épine des Champs
C.S. 40532 - 78996 ÉLANCOURT CEDEX

France

Tél. : +33 5 56 28 24 62 
anne_lecam@instron.com

Un module logiciel complémentaire limite l'échauffement des éprouvettes sous charge dynamique et réduit la durée des essais de fatigue

Un module de « contrôle de l'échauffement des éprouvettes » a récemment été mis au point afin de compléter le logiciel polyvalent Instron® WaveMatrix™ pour les essais dynamiques et de fatigue des polymères et matériaux composites. Celui-ci permet d'augmenter la fréquence des essais jusqu'à ce que l'éprouvette ait atteint une température limite définie par l'utilisateur et qui ne doit pas affecter les résultats des essais. Avantages potentiels : une nette réduction de la durée des essais et de la consommation d'énergie.

Les textes et images haute résolution des communiqués de presse d’Instron peuvent être téléchargés sur le site : www.konsens.de/instron.html

Un module logiciel complémentaire limite l'échauffement des éprouvettes sous charge dynamique et minimise la durée des essais de fatigue

Élancourt, septembre 2013 – Le module de « contrôle de l'échauffement des éprouvettes » (SSHC) est une nouvelle extension destinée à compléter le logiciel polyvalent Instron® WaveMatrix™ pour les essais dynamiques et de fatigue des polymères et matériaux composites. En maintenant la température des éprouvettes dans une plage étroite, il permet d'économiser du temps, de l'argent et de l'énergie, tant dans les laboratoires de contrôle qualité qu'au niveau du développement et de l'optimisation des formules de matériaux composites.

En raison de l'échauffement considérable des polymères et des composites soumis à des charges cycliques ainsi que de la forte corrélation entre les températures et les résultats, les essais de fatigue sont habituellement réalisés à des fréquences relativement basses. Le module complémentaire SSHC se base sur la différence entre la température de l'éprouvette, enregistrée en continu, et une température cible prédéterminée pour maximiser la fréquence des essais en boucle fermée. Dans le cas de charges moins importantes laissant présager d'un nombre important de cycles jusqu'à la défaillance, le module permet une fréquence nettement plus élevée et dès lors une réduction considérable de la durée des essais. Dans le cas de charges élevées, les éprouvettes peuvent être maintenues à une température constante même lors des dernières étapes de l'essai durant lesquelles les effets d'auto-échauffement augmentent fortement et les températures des éprouvettes tendent à atteindre des valeurs aberrantes en cas d'essais à fréquence inchangée.

Peter Bailey, spécialiste des systèmes d'essais dynamiques chez Instron UK, explique : « Pour les matériaux composites structuraux, un changement de température de l'ordre de 5°C aura souvent un impact plus important qu'un doublement de la fréquence des essais ; l'avantage d'un contrôle strict de la température l'emporte donc largement sur le changement modéré de la fréquence. Le contrôle de l'échauffement des éprouvettes permet de réaliser un essai sans modifier la fréquence maximale tout en maintenant l'éprouvette à une température constante. En augmentant le débit et en réduisant la consommation d'énergie de la sorte, nous pouvons dès lors améliorer la rentabilité. Il est par ailleurs possible d'accroître nettement l'homogénéité pour les polymères et les composites grâce à une confiance en la température des essais jadis impossible. »

Le signal de la température peut être transmis par un système standard de capteur, par ex. par un thermocouple avec interface USB ou par une entrée analogique de type 0-10 volts, ainsi que par des capteurs infrarouge. La plage de température définie par l'utilisateur peut être respectée avec une tolérance de ± 0.5 °C. La technologie SSHC convient pour les géométries d'essai qui permettent l'insertion d'un capteur mesurant la température de l'éprouvette, ainsi que pour les essais en chambre de température.

On terminera en précisant que le module complémentaire SSHC est disponible pour tous les systèmes d'essais dynamiques Instron équipés du contrôleur numérique 8800 et compatibles avec la dernière version du logiciel WaveMatrix™.

– – – – –

Instron (www.instron.com) est l’un des leaders mondiaux des fabricants de machines d’essai mécaniques. Présent partout dans le monde, Instron fabrique, met en service et entretient des systèmes permettant de tester les propriétés mécaniques et les performances de divers matériaux, composants et structures, dans une grande variété d’environnements. Avec l’expérience de CEAST en matière de conception de systèmes d’essai pour les plastiques, Instron offre à ses clients des solutions globales pour la recherche, le contrôle qualité et le cycle de vie de leurs produits. Instron offre en outre un large éventail de services, comprenant l’aide à la gestion de laboratoire, des étalonnages certifiés et la formation de ses clients.

Instron fait partie du groupe de sociétés Illinois Tool Works (ITW) basé aux États-Unis, qui compte quelques 60 000 employés et plus de 850 activités réparties dans 52 pays autour du globe.

– – – – –

| Coordination internationale Simone Hebel European MARCOM & PR Specialist Instron Deutschland GmbH Werner-von-Siemens-Straße 2 D-64319 Pfungstadt/Allemagne Tél. : +49 (0) 6157 4029 614 simone_hebel@instron.com | Contact presse Dr.-Ing. Jörg Wolters Konsens PR GmbH & Co. KG, Hans-Kudlich-Straße 25, D-64823 Groß-Umstadt www.konsens.de Tél. : +49 (0) 60 78 / 93 63 – 0, Fax : – 20, mail@konsens.de |
| --- | --- |

Les textes et images haute résolution des communiqués de presse d’Instron peuvent être téléchargés sur le site : www.konsens.de/instron.htm