NOTA DE PRENSA 				Contacto: 	ITW Test & Measurement Italia S.r.l.

Instron CEAST Division

Francesca Pinto

Marketing Communications

Via Airauda, I-10044 Pianezza (TO)

Tel.: +39 011 9685511 Francesca_Pinto@instron.com

Nuevos sistemas de ensayos HDT/Vicat de Instron aumentan la eficiencia en el laboratorio de ensayos de materiales plásticos

El mecanismo de elevación en las estaciones del sistema de ensayos HDT y Vicat HV3S, de nuevo diseño, es de marcha suave; la posición de las empuñaduras se ha optimizado desde el punto de vista ergonómico. De este modo, los pesos se pueden subir y bajar de modo particularmente seguro y confortable.

Pianezza (TO)/Italia, abril de 2016 – Instron, líder mundial en equipos de ensayo para la evaluación de las propiedades mecánicas de materiales y componentes, ha desarrollado una nueva generación de sistemas de ensayos HDT/Vicat, cuyo objetivo es reducir la carga de trabajo en el laboratorio de ensayos y, al mismo tiempo, aumentar la eficiencia significantemente. Tres modelos están a disposición en la nueva serie Instron® HV. El sistema HV3S está equipado con dos (opcionalmente tres) estaciones de ensayos para la determinación de la resistencia a la deformación por calor de materiales plásticos y ha sido concebido para la operación manual. Los sistemas HV6M y HV6X disponen de un baño de aceite más grande para hasta seis estaciones y permiten grados de automatización más altos. Todas las tres versiones usan un moderno sistema electrónico para poner los transductores de desplazamiento LVDT automáticamente en cero antes de cada medición y, de este modo, reducir tanto el tiempo requerido como las oportunidades de cometer errores de manejo por parte del personal del laboratorio.

Desde los ensayos ocasionales hasta los ensayos continuos

Con su manejo plenamente manual de la elevación y del descenso, así como de la colocación de los pesos, el sistema del tipo HV3S se recomienda sobre todo para su aplicación en laboratorios de ensayos, en los cuales las mediciones de la resistencia a la deformación por calor sólo tienen que llevarse a cabo ocasionalmente. Debido a sus dimensiones compactas, este sistema es apropiado de manera ideal para su aplicación en entornos con muchos sistemas de ensayos diferentes y de espacio limitado. Donde los ensayos HDT o Vicat son parte de la rutina diaria, el sistema HV6M ofrece una combinación de carga manual de los pesos de ensayo con elevación y descenso por motor eléctrico, lo cual reduce significantemente la carga de trabajo del operario. La aplicación del sistema HV6X, por último, se recomienda en situaciones en las cuales el tiempo es un factor crítico ya que en las hasta seis estaciones todos los procesos se desarrollan de forma automatizada. De este modo, este tipo de equipo es apropiado sobre todo para laboratorios con un suministro continuo de muestras. Su cubierta de protección con bloqueo evita el acceso a la zona de ensayo durante el proceso del ensayo y así protege al operario de partes móviles. En combinación con su sistema de extracción y filtración de humos opcionalmente integrado, el sistema HV6X se incorpora perfectamente en entornos de trabajo en los cuales rigen muy altos niveles de seguridad y en los que son obligatorios sistemas de aspiración automáticos.

Detalles para todavía más confort de manejo y seguridad

Los pesos apilables están diseñados de tal forma que es prácticamente imposible confundirlos, ofreciéndole un alto nivel de seguridad al operario. Sin tener que emplear herramienta alguna, permiten el ajuste de una gran variedad de niveles de carga. Los usuarios del sistema HV3S se benefician de la marcha suave del mecanismo de elevación en las estaciones y la posición ergonómica de la empuñadura, la cual permite subir y bajar de modo confortable y seguro. La pantalla táctil con la cual están equipados todos los tres sistemas ha sido diseñada de modo fácil de usar, muestra una estructura sencilla y clara, y permite el manejo sin necesidad de conectar un ordenador. El flujo de trabajo intuitivo simplifica la comunicación con los sistemas y, de este modo, reduce al mínimo el tiempo requerido para la preparación de los ensayos y la exportación de datos.

Los tres sistemas utilizan aceite de silicona como portador de calor – 9 litros en el caso del sistema HV3S, 16 litros en los tipos HV6M y HV6X – en un rango de temperatura de 20 °C a 300 °C, regulada con una exactitud de 0,1 °C. La calidad del aceite es supervisada permanentemente. En esto, los sistemas indican tanto niveles de llenado incorrectos como una degradación inadmisible del aceite para reducir el riesgo de mediciones incorrectas y maximizar la productividad. El rápido enfriamiento del aceite a la temperatura inicial después de terminar un ensayo reduce el tiempo de espera y el consumo de agua.

El software Instron Bluehill® HV opcional permite la ejecución de ensayos, la edición de procesos, el análisis de resultados o el restablecimiento del sistema con tan solo unos clics del ratón. Los procesos de ensayo se pueden almacenar para evitar desviaciones involuntarias y, de este modo, asegurar la repetibilidad y la conformidad con los requisitos de ensayo ISO y ASTM entre los turnos y entre los inspectores. Además, Bluehill® HV permite crear perfiles de usuario específicos en función de las experiencias individuales. La estructura sencilla de la interfaz de usuario del software, equivalente a la del software Bluehill® 3 ampliamente utilizado para máquinas de ensayo electromecánicas, permite la ejecución de ensayos con todavía menos esfuerzo; de modo que la eficiencia y el rendimiento de un laboratorio pueden crecer todavía más.

Instron es un fabricante líder a nivel mundial de sistemas de ensayo para la medición de materiales y componentes, con los cuales se pueden caracterizar los materiales más diversos, desde tejidos blandos, pasando por materiales altamente rígidos, hasta automóviles completos. Los sistemas de medición Instron se utilizan para ensayos de tensión, compresión y torsión, así como para ensayos cíclicos, de fatiga, de impacto, multiaxiales y reológicos. Instron ofrece una amplia gama de soluciones, todas procedentes de una misma fuente, complementadas a través de servicio y soporte técnico local. La completa oferta de servicios de Instron comprende apoyo en la certificación, calibración siguiendo normas internacionales, transporte de maquinaria, formación de personal técnico y mantenimiento preventivo.

Los Centros de Competencia Instron a nivel mundial garantizan que detrás de cada sistema de ensayo, exista la máxima calidad y satisfacción al cliente. A través de la vinculación en diferentes comités ASTM e ISO, Instron está al corriente de las últimas novedades y desarrollos que son importantes para nuestros clientes.

– – – – –

Estimados editores:

Pueden descargar esta nota de prensa, con texto e imagen para impresión en : www.konsens.de/instron-CEAST.html