COMUNICATO STAMPA

Il nuovo sistema per prove d’impatto con pendolo motorizzato per aumentare la produttività e la sicurezza dell’operatore

|  | Link per scaricare i comunicati stampa di Instron con testi e immagini in alta risoluzione: www.konsens.de/instron.html |
| --- | --- |

La nuova serie di sistemi MPX Instron per prove d’impatto con pendolo motorizzato per livelli di energia da 300 a 900 J è concepita per testare i metalli in base ai requisiti di una gamma completa di standard internazionali.

# Immagine: Instron

Pfungstadt/Germania, luglio 2011 – Disponibili con capacità di 300, 450, 600, 750 e 900 J, i nuovi sistemi per prove d’impatto con pendolo motorizzato MPX di Instron sono concepiti per testare i metalli in base agli standard Charpy e Izod. Grazie al sollevamento motorizzato del martello con ritorno automatico a fine prova, tutti i sistemi MPX sono rapidi e facili da far funzionare e offrono una maggiore produttività e sicurezza per l’operatore. Un comando freno/frizione elettromagnetico consente di far scendere il martello in modo sicuro, mentre il doppio chiavistello ne evita il rilascio accidentale; inoltre la struttura di sicurezza e i dispositivi di blocco impediscono al martello di cadere e arrestano il movimento quando la porta è aperta. L’altezza regolabile del chiavistello permette di ridurre l’energia/velocità del pendolo.

Sono disponibili diverse incudini e percussori per soddisfare una gamma completa di standard di prova internazionali, come ASTM E23 (Metodi standard per prove d’impatto su barre di metallo con intaglio), EN 10045 (Prove d’impatto Charpy su materiali metallici), ISO 148 (Materiali metallici – Prove d’impatto con pendolo Charpy), e GOST 9454 (Metodo di prova di flessione a temperature basse, ambiente e alte), nonché per realizzare applicazioni su misura. Il sistema MPX è conforme alle norme CE.

Ogni sistema MPX è corredato di software Instron® Fracta™ compatibile con Windows® XP e Windows® 7, ideato specificamente per testare i metalli in base agli standard Charpy e Izod. Fracta® consente di acquisire i dati in modo semplice a una velocità di 1 kHz, calcolare l’energia e salvare i risultati delle prove d’impatto come file.csv. Il sistema può essere facilmente potenziato con il software per l’acquisizione dati Impulse™ di Instron, che utilizza trasduttori di carico e di velocità per la raccolta dati, l’analisi e la reportistica sui risultati. In opzione, ogni sistema MPX può essere dotato di una mazza strumentata Charpy e un software per l’acquisizione dei dati Dynatup Impulse, un percussore non strumentato Izod e un kit di morse, una base in acciaio supplementare raccomandata dalla norma ISO 148, un kit di fissaggio alla base e un template di montaggio, nonché supporti per prove su campioni sottodimensionati.

Instron
Instron è un'azienda leader nella produzione di apparecchiature per prove strutturali e su materiali. Presente in tutto il mondo, Instron produce sistemi per testare le proprietà meccaniche e le prestazioni di una vasta gamma di materiali, componenti e strutture in svariati ambienti. La società fornisce inoltre ai clienti servizi di assistenza su tutti gli strumenti. I sistemi Instron testano i materiali più disparati, dal filamento più fragile alle avanzate leghe ad alta resistenza. Grazie all’esperienza di CEAST nella progettazione di sistemi di prove su materiali plastici, Instron è in grado di ampliare la propria offerta con soluzioni complete per qualsiasi esigenza nel campo dei test su ricerca, qualità e durata. Instron offre infine un’ampia gamma di servizi, fra cui assistenza in materia di gestione laboratorio, calibrazione e formazione clienti.

– – – – –

# Inviare le copie gratuite a:

Simone Hebel, Marcom Specialist

Instron Deutschland GmbH

Tel.: +49 (0) 6157 4029 614

simone_hebel@instron.com

# Contatto redazionale:

# Ufficio stampa Italia - bt-media

# press@bt-media.net

# Tel. +39 02 4795 7244