PRESSEINFORMATION 	Kontakt: 	Simone Hebel 
		Marcom Specialist

Instron Deutschland GmbH

Tel.: +49 0 6157 4029 614

simone_hebel@instron.com

Neue Baureihe seitlich wirkender pneumatischer Spannzeuge

Halle 1  Stand 1310

Stuttgart 04.-07. Mai 2010

Die neue Baureihe seitlich wirkender pneumatischer Spannzeuge deckt mit Nennkräften von 1 bis 10 kN ein breites Spektrum von Prüfanwendungen ab.

Bild: Instron

Pfungstadt, April 2010 – Instron®, führender Lieferant von Prüfsystemen für die Untersuchung der mechanischen Eigenschaften von Werkstoffen und Bauteilen, stellt auf der diesjährigen Control in Stuttgart eine neue Baureihe seitlich wirkender pneumatischer Spannzeuge vor, die für die Prüfung einer breiten Palette von Werkstoffen, Proben und Bauteilen geeignet sind. Bei der Entwicklung hat Instron® eng mit den Anwendern zusammengearbeitet und die Spannzeuge mit zahlreichen neuen Funktionen und Merkmalen ausgestattet, die die Bedienung vereinfachen und Sicherheit, Produktivität und die Wiederholbarkeit von Prüfergebnissen verbessern. Mit Nennkräften von 1 kN, 2 kN, 5 kN und 10 kN deckt die neue Baureihe ein breites Spektrum von Prüfanwendungen ab. Dazu zählen unter anderem die Prüfung von Kunststoffen, Folien, Drähten, Tafeln, Textilien, Elastomeren, Bauteilen, Papier und vielem mehr.

Ein besonderes Merkmal der doppelt wirkenden, selbst zentrierenden Konstruktion ist, dass sich die Spannflächen innerhalb von Sekunden herausnehmen und austauschen lassen – ohne Werkzeug und ohne Positionierstifte. Die neuartigen, zum Patent angemeldeten Schutzvorrichtungen an den Spannflächen vermeiden die mit dem Einsatz von pneumatischen Spannzeugen häufig verbundenen Quetschgefahren. Die Schutzvorrichtungen können auf die Dicke der Proben eingestellt werden und sind mit Markierungen und einer mittigen V-Nut ausgestattet, die das Ausrichten der Probe vereinfachen. Eine optionale Probenausrichtvorrichtung gewährleistet, dass die Belastung jedes Mal wieder schnell und akkurat in der Prüfachse in die Probe eingeleitet wird und sorgt so für optimale Wiederholbarkeit.

Die Spannzeugweite wurde möglichst groß gewählt, damit Proben einfacher und sicherer eingespannt werden können. Die einzigartige ergonomische Gestaltung der Sicherungsmutter ermöglicht die manuelle Beseitigung von Spiel in der Verbindung ohne Verwendung von Werkzeugen. Die Spannzeuge können manuell entweder über das eingebaute Druckluftventil oder einen optionalen Fußschalter bedient werden. Der schnell lösbare Druckluftanschluss kann gedreht werden, um ein Knicken der Schläuche zu vermeiden. Außerdem weist der Luftanschluss ein einstellbares Druckluftventil auf, mit dem, falls gewünscht, die Schließgeschwindigkeit des Spannzeugs reduziert werden kann. Schließlich und endlich können die Spannzeuge in beliebige Prüfmaschinenmodelle eingebaut werden, gegebenenfalls mit Hilfe von einfachen Adaptern.

Über Instron®

Instron® ist ein führender Lieferant von Prüfsystemen für die Werkstoff- und Bauteilprüfung. Als weltweit tätiges Unternehmen produziert und liefert Instron® aus einer Hand Prüfsysteme zur Untersuchung der mechanischen Kennwerte und Eigenschaften zahlreicher Werkstoffe, Bauteile und Strukturen in den verschiedensten Umgebungen sowie Serviceleistungen für diese Produkte. Mit den Systemen von Instron® können die unterschiedlichsten Materialien untersucht werden, angefangen von empfindlichen Fasern bis hin zu modernen, hochfesten Legierungen. Instron® bietet seinen Kunden umfassende Lösungen für alle Prüfanforderungen in Forschung, Qualitäts- und Lebensdauerprüfung. Außerdem bietet Instron® ein breites Spektrum an Serviceleistungen, z. B. Unterstützung bei Labormanagement, Kalibrierdienstleistungen sowie Kundenschulung.

– – – – –

Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr. Georg Krassowski, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0,  Fax: - 20,  E-Mail: georg.krassowski@konsens.de