Pressemitteilung

# Halogenfrei flammgeschütztes PA66 von LATI für Ladestecker von Elektrofahrzeugen

Wiesbaden, im Mai 2013 – Für seine neue ‚Libera‘ Serie von Ladesteckern für Elektrofahrzeuge verwendet der italienische Hersteller Scame Parre S.p.A., Parre, LATAMID 66 H2 G/25-V0HF1, ein mit 25 Gew.-% Glasfasern verstärktes und halogenfrei flammgeschütztes PA66-Compound von LATI, Vedano Olona/Italien. Der Werkstoff besitzt die für diese Anwendung geforderte Kombination aus hoher Flammbeständigkeit, Kriechstromfestigkeit sowie mechanischer Festigkeit und Steifigkeit. Zudem lässt er sich problemlos und kosteneffizient per Spritzguss verarbeiten.

Die ‚Libera‘ Ladestecker von Scame Parre verbinden Elektrofahrzeuge mit verschiedenen Ladevorrichtungen und dienen darüber hinaus zur Datenübertragung. Das Aufladen der Fahrzeuge erfolgt – je nach Ladestation und Steckertyp – mit Spannungen zwischen 230 V und 400 V bei Stromstärken zwischen 16 A und 63 A. Die Ladestecker sind Einsatztemperaturen zwischen -30 °C und +50 °C, Salzlösungen sowie Sonneneinstrahlung ausgesetzt und müssen hohen mechanischen Beanspruchungen, z. B. beim versehentlichen Überfahren, widerstehen. Um den direkten Zugang zu stromführenden Kontakten zu verhindern, besitzen sie zudem so genannte ‚Shutter‘, die – ähnlich wie Kindersicherungen in Steckdosen – einen mechanischer Zugangsschutz bieten.

LATAMID 66 H2 G/25-V0HF1 ist nach UL94 in die Brandschutzklasse V-0 bei 0,75 mm eingestuft und hat eine Glühdraht-Beständigkeit (GWFI = Glow Wire Flammability Index) von 960 °C. Seine Kriechstromfestigkeit (CTI-Wert, Comparative Tracking Index) liegt mit einem Wert von 600 V deutlich höher als die der meisten herkömmlichen flammwidrig ausgerüsteten Kunststoff-Compounds. Damit eignet sich der Werkstoff optimal für Bauteile in der Elektrotechnik wie Ladestecker, Gehäuse von Hochspannungsschaltern, Schützen etc., bei denen hohe Ströme und Spannungen auftreten. Spannungsüberschläge und Kriechströme werden somit zuverlässig verhindert. Darüber hinaus ist er UV-beständig und besitzt eine sehr hohe mechanische Festigkeit und Steifigkeit über einen breiten Einsatztemperaturbereich.

LATAMID 66 H2 G/25-V0HF1 gehört zur neuen HF-1 Produktreihe von LATI, die ohne Halogene, rotem Phosphor und Antimon als Flammschutzmittel auskommt. Damit erfüllen diese Kunststoffe die strengen Anforderungen aktueller gesetzlicher Regelungen wie der WEEE- und der RoHS-Richtlinie.

Die LATI Industria Termoplastici S.p.A. gehört zu den führenden europäischen Herstellern von technischen Kunststoffen. Das Unternehmen verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung im Bereich Kunststoffe und genießt bei Kunden und Partnern einen guten Ruf in Bezug auf Qualität und Service. Das Portfolio umfasst 2.500 verschiedene Typen, darunter zahlreiche maßgeschneiderte Compounds, die weltweit vertrieben werden. Zu den Spezialitäten gehören Hochleistungskunststoffe, selbstlöschende sowie verstärkte und gefüllte Compounds für die Elektro- und Elektronik-, die allgemeine Industrie und das Transportwesen. Das Unternehmen beschäftigt rund 270 Mitarbeiter und hatte 2010 einen Umsatz von ca. 104 Millionen Euro.

XXX

Weitere Auskünfte:

Andreas Gertner,  LATI Industria Termoplastici Deutschland GmbH
Otto-von-Guericke-Ring 7,  D-65205 Wiesbaden 
Tel.:  +49 (0)61 22/90 82-15,  Fax:  +49 (0)61 22/90 82-22
E-Mail:  agertner@de.lati.com
Internet:  http://www.lati.com

Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Barbara Welsch,  KONSENS Public Relations GmbH & Co. KG,
Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt
Tel.:  +49 (0)60 78/93 63-0,  Fax:  +49 (0)60 78/93 63-20
E-Mail:  mail@konsens.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Sie finden diese Pressemitteilung als Word-Datei 
sowie das Bild in druckfähiger Qualität zum Herunterladen unter:
http://www.konsens.de/lati.html

Für die Ladestecker seiner neuen ‚Libera‘ Familie verwendet Scame Parre ein mit 25 Gew.-% Glasfasern verstärktes PA66-Compound aus der HF-1 Produktreihe von LATI, die ohne Halogene, rotem Phosphor und Antimon als Flammschutzmittel auskommt.
Bild: Scame Parre