Pressemitteilung

LATI erweitert Portfolio an wärmeleitfähigen Kunststoffen

Wiesbaden, im Dezember 2008 – Neue wärmeleitfähige Kunststoffe aus ihrer LATICONTHER Familie präsentierte die LATI Industria Termoplastici S.p.A., Vedano Olona/Italien, auf der Fakuma in Friedrichshafen. Dazu gehören erstmals Typen mit elektrisch leitfähiger Einstellung auf der Basis von Polypropylen (PP), Polyphenylensulfid (PPS), Polyamid 6 (PA6) und Polyurethan (PUR) sowie zwei neue elektrisch isolierend eingestellte Compounds (Basiskunststoffe PP und PA12). Mit Hilfe spezieller Füllstoffe erreichen diese Kunststoffe eine Wärmeleitfähigkeit von bis zu 15 W/m·K und eignen sich daher für Anwendungen, bei denen bisher üblicherweise Metalle wie Aluminium zum Einsatz kamen, z. B. Kühlkörper von Elektromotoren, Leuchtmittel oder Prozessoren sowie Spulenkörper.

Die neuen elektrisch leitfähig eingestellten Typen enthalten bis zu 70 Gew.-% Graphit. Ihre Wärmeleitfähigkeit kann, abhängig vom Füllgrad, bis zu 15 W/m·K betragen. Zum Vergleich: Herkömmliche glasfaserverstärkte Kunststoffe besitzen eine Wärmeleitfähigkeit von 0,35 W/m·K. Bei den unter dem Namen ‚FreeLED‘ kommerzialisierten Taschenlampen des italienischen Herstellers Fanton SpA, Conselve (Padua) sorgt ein gerippter Kühlkörper aus dem elektrisch leitfähigen LATICONTHER 52 GR/70 (PP mit 70 Gew.-% Grafit) für die zuverlässige Ableitung der durch die drei Hochleistungs-LEDs generierten Wärme und kann damit die Lebensdauer dieser Leuchtmittel verlängern.

Das Portfolio an elektrisch isolierend eingestellten LATICONTHER-Typen wird ergänzt durch ein PP- sowie ein PA12-Compound. Mit Hilfe eines speziellen keramischen Füllstoffs ist es LATI gelungen, die Wärmeleitfähigkeit auf 7 W/m·K (PP) bzw. 9,5 W/m·K (PA12) zu erhöhen.

Trotz des hohen Füllstoffgehalts lassen sich die LATICONTHER Compounds sehr gut durch Spritzgießen verarbeiten. Bauteile aus diesen Kunststoffen sind wesentlich leichter als solche aus Metall und können, anders als diese, auch in korrosiven und chemisch-aggressiven Umgebungen eingesetzt werden. Weitere Vorteile sind die gute Umweltverträglichkeit und die Dimensionsstabilität. So unterscheidet sich der Wärmeausdehnungskoeffizient der LATICONTHER Compounds kaum von dem von Metallen.

Erst im Juni 2008 wurde LATI für seine LATICONTHER Familie mit dem ‚Compasso d’Oro‘ (Goldener Kompass) der italienischen Associazione per il Disegno Industriale (ADI) ausgezeichnet. Das Unternehmen gewann den Preis in der Kategorie ‚Design per l’ambiente‘ (Design und Nachhaltigkeit) für besonders umweltverträgliche Produkte. Als Begründung nannte die Jury die hohe Designfreiheit, die der Kunststoff ermöglicht, sowie die umweltfreundliche Entsorgung und Wiederverwertung der daraus hergestellten Produkte. Der Compasso d'Oro gilt als prestigeträchtigster internationaler Designpreis und wird alle drei Jahre vergeben. Mit dieser Auszeichnung steht LATI nun in einer Reihe mit berühmten Namen wie Ferrari-Pininfarina, Iveco-Giugiaro und Piaggio.

Die LATI Industria Termoplastici S.p.A. gehört zu den führenden europäischen Herstellern von technischen Kunststoffen. Das Unternehmen verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung im Bereich Kunststoffe und genießt bei Kunden und Partnern einen guten Ruf in Bezug auf Qualität und Service. Das Portfolio umfasst 2.500 verschiedene Typen, darunter zahlreiche maßgeschneiderte Compounds, die weltweit vertrieben werden. Zu den Spezialitäten gehören Hochleistungskunststoffe, selbstlöschende sowie verstärkte und gefüllte Compounds für die Elektro- und Elektronik-, die allgemeine Industrie und das Transportwesen. Das Unternehmen beschäftigt ca. 300 Mitarbeiter und hatte 2006 einen Umsatz von 120 Millionen Euro.

XXX

Weitere Auskünfte:

Andreas Gertner,  LATI Industria Termoplastici Deutschland GmbH
Otto-von-Guericke-Ring 7,  D-65205 Wiesbaden 
Tel.:  +49 (0)61 22/90 82-15,  Fax:  +49 (0)61 22/90 82-22
E-Mail:  agertner@de.lati.com
Internet:  http://www.lati.com

Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Barbara Welsch,  KONSENS Public Relations GmbH & Co. KG,
Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt
Tel.:  +49 (0)60 78/93 63-0,  Fax:  +49 (0)60 78/93 63-20
E-Mail:  mail@konsens.de

Die Wärmeleitfähigkeit der neuen elektrisch leitfähig eingestellten LATICONTHER Typen (rot) beträgt bis zu 15 W/m·K. Der Wert für die beiden elektrisch isolierend eingestellten Compounds (blau) liegt bei 7 W/m·K (PP) bzw. 9,5 W/m·K (PA12 Zum Vergleich: Herkömmliche glasfaserverstärkte Kunststoffe besitzen eine Wärmeleitfähigkeit von 0,35 W/m·K.
Bild: LATI Deutschland, Wiesbaden