| Micromat Plus: un nuevo concepto de trituradores aumenta la eficiencia del reciclaje | Pabellón 9 Stand B17 |
| --- | --- |

Großbottwar, Alemania, en agosto de 2010

Con el concepto Micromat Plus, la Lindner reSource (www.lindner-resource.com) presenta en la K 2010 una nueva serie de trituradores monorrotóricos configurables para el reciclaje de plásticos. Las máquinas que están a disposición en tres tamaños (figura 1) se han dimensionado de modo consecuente para mínimo consumo de energía y alta productividad. Tres diferentes conceptos de accionamiento satisfacen las exigencias específicas de cualquier tipo de aplicación. Están a disposición rotores de cuchillas rectangulares (Square-Blade Rotor) y rotores de cuchillas de punta (Point-Blade Rotor), los cuales pueden dotarse de cuchillas de diferentes tamaños. Las cribas fácilmente intercambiables, de unos diámetros de los agujeros de 10 mm hasta 300 mm, amplían la variabilidad aún más. El nuevo diseño del empujador (Internal Force Feeder) puede adaptarse individualmente a los respectivos requerimientos; y un volumen de llenado incrementado proporciona un flujo de material alto y continuo. De este modo, es posible el reciclaje óptimo no sólo de residuos de producción de diferentes características de origen, como plásticos duros, filamentos o láminas, sino también de plásticos post-consumidor como por ejemplo de envases de PET, de láminas agrícolas o de alfombras. La trampilla de revisión y mantenimiento patentada facilita el reajuste y el intercambio de las cuchillas y contracuchillas, así como la eliminación de averías. De este modo se reducen considerablemente los tiempos de inactividad. Esto, y el confortable acceso a las cribas, además permiten una rápida adaptación de la instalación a diferentes tareas.

Harald Hoffmann, gerente de Lindner reSource, comenta con respecto a ello: "Desde su presentación en el mercado en 1995, más de 500 trituradores monorrotóricos del tipo Micromat marcan la pauta en el sector en lo que se refiere a la durabilidad, la fiabilidad y la calidad del producto. En el desarrollo de la nueva serie Micromat Plus hemos realizado de modo consecuente los deseos formulados por parte de nuestros clientes durante estos años. Por lo mismo estamos convencidos de que estas máquinas fabricadas a la medida de las especificaciones del cliente van a subir el listón todavía más. Y, con su robustez, precisión y eficiencia, el resultado será que ayudarán a reducir los costes del reciclaje de plásticos."

Tres conceptos de accionamiento

Para la mayoría de los usuarios en el reciclaje de plásticos ha dado buenos resultados el concepto estándar (Basic) de Lindner reSource, con motor, accionamiento por correa, embrague y transmisión, el cual se ha dimensionado para velocidades de 80 rpm a 100 rpm. Para la trituración principalmente de materiales de gran volumen, macizos, y posiblemente con cuerpos extraños, se ha optimizado la variante sin transmisión (Extend), especialmente robusta y de gran capacidad de arrastre, con polea grande y embrague, para velocidades de 100 rpm y 200 rpm. Dónde deban cortarse en pequeños granos unos residuos de producción predominantemente limpios, se recomienda la aplicación de la variante de accionamiento directo (Performance, figura 2). Ésta puede operarse a velocidades de 200 rpm a 300 rpm, y de este modo alcanza rendimientos especialmente altos. Siendo esto característica estándar de Lindner reSource, todas las tres variantes de accionamiento están equipadas con embragues de seguridad y pueden ser suplementadas con variadores de frecuencia para el ajuste continuo de la velocidad del rotor y la reducción de los costes de energía.

Combinaciones de rotores y cuchillas adaptadas a la tarea

El uso previsto también determinará el tipo óptimo de rotor y de cuchillas. El rotor de cuchillas de punta (Point-Blade Rotor, figura 3) de Lindner reSource, de corte preciso, es apropiado para la trituración de materiales problemáticos como big bags, filamentos o láminas estirables. El rotor de cuchillas rectangulares (Square-Blade Rotor), optimizado para plásticos duros, combina un comportamiento de alimentación particularmente controlado con una potencia de accionamiento y una velocidad mínimas, ahorrando energía. El diámetro de los rotores es de 563 mm; las longitudes son de 1.530 mm, 2.030 mm ó 2.530 mm. Todos los rotores pueden ser provistos con una protección contra el desgaste y equipados con un sistema de refrigeración. Los portacuchillas pertenecientes para cinco tamaños de cuchillas, de 40 x 40 mm a 116 mm x 116 mm, son de utilización cuádruple y pueden sustituirse rápidamente.

Máxima accesibilidad para tiempos de inactividad cortos

Todas las versiones del triturador monorrotórico Micromat Plus de Lindner reSource están equipadas con la nueva trampilla de revisión y mantenimiento (figura 4), la cual puede abrirse ampliamente hacia el interior mediante sistema hidráulico. De este modo resulta un acceso confortable al rotor y a las contracuchillas; permitiendo una fácil y rápida eliminación de materiales perturbadores. También la patentada zona de las cribas se presenta de diseño nuevo, con módulos de cribas pretensados y sujetados de modo elástico (figura 5). La caja de cribas puede abrirse mediante sistema hidráulico, y el mantenimiento, o bien la sustitución de los módulos, pueden ejecutarse a mano, sin problema alguno.

Control a través de PLC

Todas las máquinas están equipadas con un nuevo control PLC, mediante el cual pueden llamarse diferentes programas. Opcionalmente también está a disposición un sistema de visualización con panel táctil.

El Grupo Lindner, con domicilio en Spittal, Austria, fue fundado en 1948 como empresa constructora de máquinas e instalaciones, y actualmente cuenta entre los fabricantes competentes de la tecnología de trituración para aplicaciones industriales. Con aprox. 130 empleados, el grupo de empresas Lindner se ha especializado en el desarrollo, la fabricación y la venta de instalaciones completas y máquinas para la producción de combustibles alternativos.

La sociedad de ventas y prestación de servicios Lindner reSource GmbH en Grossbottwar, Alemania, representa el departamento de Plásticos y Reciclaje. La empresa le ofrece al ramo potentes trituradores monorrotóricos con rendimientos de 300 kg/h a 10.000 kg kg/h.

Información más detallada:

#### Harald Hoffmann, gerente, LINDNER reSource GmbH

Häldenfeld 4, D-71723 Großbottwar

Tel. +49 (0) 71 48/16 05 38-0, E-Mail: info@lindner-resource.com

Contacto US:

Andreas Schwarz, Managing Director, Lindner Amercia LLC

P.O. BOX 31528, Raleigh, NC 27622 / USA

Tel. +1 91 96 10 28 35, E-Mail : andreas.schwarz@l-rt.com

Contacto con la redacción y ejemplares justificativos:

Dr. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG

Hans-Kudlich-Straße 25, D-64823 Groß-Umstadt

Tel.: +49 (0) 60 78/93 63-0, E-Mail: joerg.wolters@konsens.de

Usted encontrará este comunicado de prensa en forma de un archivo doc, así como las ilustraciones en calidad imprimible para su descarga en:

www.konsens.de/lindner.html

|  | Figura 1: El nuevo triturador monorrotórico Micromat Plus de Lindner reSource, apropiado de modo universal para el reciclaje de plásticos |
| --- | --- |
|  | Figura 2: Tres conceptos de accionamiento permiten un trabajo económico desde el punto de vista energético en cualquier tipo de aplicación práctica. La figura muestra la versión ,Performance‘ |
|  | Figura 3: Rotor de cuchillas de punta con protección contra el desgaste |
|  | Figura 4: La patentada trampilla de revisión y mantenimiento hace posible tiempos de inactividad cortos |
|  | Figura 5: La nueva zona de cribas patentada facilita el cambio de las cajas de cribas © Lindner reSource |