| Pressemitteilung | Halle 09 Stand B22 |
| --- | --- |
| MTI Mischtechnik auf der K 2013: Maximierte Effizienz beim Mischen und Entfeuchten |  |

MTI Eco® plus-line ist eine neue Heiz-/Kühlmischerkombination für den Double-Batch-Betrieb beim Aufbereiten von PVC-U zur Herstellung von Massenprodukten mit möglichen Durchsätzen von weit über 10 t/h.

Detmold, im September 2013
Mit den Maschinenserien Uni tec® und MTI Eco® plus-line präsentiert MTI Mischtechnik (www.mti-mixer.de) auf der K 2013 erneut Energie sparende, hoch effiziente Systeme für anspruchsvolle Mischaufgaben in der Kunststoffindustrie. Vollständig neu überarbeitet ist darüber hinaus das automatische Aspirationssystem Vent tec®, das Dryblends während des Mischens die Feuchtigkeit entzieht und sich dabei durch Betriebssicherheit und gleichmäßig hohe Leistung auch unter schwierigsten Bedingungen auszeichnet.

Als vertikal arbeitende Systeme eignen sich die Uni tec® Universalmischer zum Aufbereiten von Kunststoffen in einem sehr weiten Einsatzbereich. Dies beginnt bei der Homogenisierung von Rohstoffen unterschiedlichster Eigenschaften und reicht bis zu komplexen verfahrenstechnischen Abläufen, die beispielsweise zum Trocknen oder Granulieren bestimmter Stoffe erforderlich sind. So kann ein einziger Mischer oft mehrere Prozessschritte, für die bisher unterschiedliche Apparate erforderlich waren, kostengünstig zusammenfassen. Eine Vielfalt optionaler Ausstattungen ermöglicht dabei anwendungsorientiert maßgeschneiderte Konfigurationen, die zuvor im unternehmenseigenen Entwicklungszentrum optimal aufeinander abgestimmt werden.

MTI Eco® plus-line ist die konsequente Weiterentwicklung der zur K 2010 vorgestellten Serie der MTI Eco®-line Heiz-/Kühlmischerkombinationen, die sich seither auf Grund ihrer anforderungsgerechten Abstimmung und hohen Wirtschaftlichkeit in der Praxis vielfach bewähren. Die jetzt verfügbare Erweiterung erfüllt die Forderung nach Maschinen für den Double-Batch-Betrieb beim Aufbereiten von PVC-U für Massenprodukte wie Rohre oder Profile. Bei höchster Mischleistung und besonders gutem Wirkungsgrad lassen sich damit Durchsätze bis weit über 10 t/h realisieren, so dass sich die Investitionen schon nach sehr kurzer Zeit amortisieren können.

Vent tec® ist eine Mischeraspiration der neuesten Generation, bei dessen Entwicklung MTI besonderen Wert auf die Steigerung der Entfeuchtungsleistung unter konstanten Produktionsbedingungen gelegt hat. Das System passt sich dazu automatisch an die unterschiedlichen Prozessphasen während des Mischens an. Mit nur geringen Anpassungen eignet es sich für nahezu alle Mischerbauarten und ATEX-Umgebungen.

Dazu General Manager Ulrich Schär: „Mit der kontinuierlichen Steigerung der Effizienz unserer Systeme durch die Zusammenfassung mehrerer Funktionen in einer Anlage werden die Verfahrensabläufe immer komplexer. So können wir heute Rohstoffe unterschiedlichster Eigenschaften mischen, homogenisieren und dispergieren und sie in der gleichen Mischanlage dann auch für eine Oberflächenbehandlung und Trocknung aufbereiten. Anwender unserer komplett durchdachten und optimierten Systeme sparen dadurch Energie und Zeit. MTI wird seine Innovationskraft auch weiterhin darauf konzentrieren, Systeme zu entwickeln, die Kosten senken und zugleich individuelle Anforderungen berücksichtigen.“

MTI Mischtechnik International GmbH ist ein 1975 gegründeter, international präsenter Hersteller von Misch- und Aufbereitungsanlagen für die Kunststoff verarbeitende und die chemische Industrie. Mit ca. 55 Mitarbeitern am Stammsitz Detmold produziert das Familienunternehmen jährlich rund 50 Mischersysteme unterschiedlicher Bauart. MTI Mischtechnik betreibt eine Niederlassung in Salina/Kansas (USA) und ist in Japan über einen Lizenzpartner in Tokio vertreten.

Weitere Auskünfte:

Astrid Dujat,  MTI Mischtechnik International GmbH
	Ohmstraße 8, D-32758 Detmold
	Tel.: +49 (0) 52 31/91 42 20 , Fax: +49 (0) 52 31/91 42 72 20 
	E-Mail:  astrid.dujat@mti-mixer.de, www.mti-mixer.de

Redaktioneller Kontakt und Belegexemplare:

Dr. Jörg Wolters,  KONSENS Public Relations GmbH & Co. KG
	Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt
	Tel.:  +49(0) 60 78/93 63-13,  Fax:  +49(0) 60 78/93 63-20
	E-Mail:  mail@konsens.de, www.konsens.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie finden diese Pressemitteilung als Word-Datei und das Farbbild in druckfähiger Qualität zum Herunterladen unter:
http://www.konsens.de/mti-mischtechnik.html