COMUNICADO DE PRENSA

Nuevo masterbatch blanco de Tosaf que incrementa la eficacia y reduce la emisión de humos y olores en el recubrimiento por extrusión

Nuevo masterbatch blanco ME800047 de Tosaf que reduce significativamente la emisión de humos y olores en el recubrimiento por extrusión. © Tosaf

Afula/Israel,en abril de 2017

ME800047 es un masterbatch blanco de Tosaf desarrollado recientemente para aplicaciones de recubrimiento por extrusión. Su superior estabilidad al calor reduce significativamente la emisión de humos y olores al ser procesado a altas temperaturas. Además, este nuevo masterbatch contribuye a una mayor eficiencia productiva en comparación con los productos tradicionales de este tipo.

El recubrimiento por extrusión es un proceso altamente exigente para aplicar una capa muy fina de polímero sobre un sustrato a temperaturas de proceso cercanas al punto de degradación térmica de los polímeros procesados (aprox. 300 ºC). Los desafíos conocidos incluyen el llamado "necking" (la masa fundida gotea irregularmente sobre la lámina en forma de cuello), emisión de humo espeso y olores intensos debido a las altas temperaturas del proceso, mala dispersión, formación de geles y acumulaciones en las boquillas.

Para resolver estos problemas relacionados con el recubrimiento por extrusión, Tosaf ha desarrollado el masterbatch blanco ME800047. Resiste a las temperaturas extremadamente altas del proceso, manteniendo al mismo tiempo su alta calidad de dispersión. Esto proporciona un recubrimiento constantemente homogéneo y reduce la necesidad de cambiar los filtros durante la producción. Se reduce significativamente la formación de geles, y su opacidad hace posible un nivel de dosificación más bajo del ME800047, hasta en el caso de capas muy finas. Y gracias a que el nuevo masterbatch blanco no contiene aditivos migratorios,  proporciona una alta retención del efecto corona, una buena capacidad de impresión y una reducción de las acumulaciones en las boquillas.

Tosaf Group, fundado en 1985, es una empresa de capital compartido entre el Holding Megides y el Grupo Ravago, con un total de 900 empleados y 40 oficinas de venta y distribuidores. Tosaf opera 11 plantas de producción en Israel, Turquía, Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos y China, con una capacidad de casi 120.000 toneladas anuales. El Grupo quiere contribuir a que personas en todo el mundo tengan acceso a productos mucho mejores y seguros, los cuales consuman menos recursos, aumenten la productividad, mejoren la calidad de los alimentos, ahorren agua, contribuyan a la conservación del medio ambiente y a mejorar la calidad de vida en prácticamente todos los aspectos.

Para una información más detallada sobre Tosaf le rogamos que se ponga en contacto con:
Ms. Michal Apfelbaum
International Marketing, Tosaf Compounds Ltd.
Teléfono: +972-9-8984606, Fax: +972-9-8789-723
Correo electrónico: michalap@tosaf.com

Contacto con la redacción y ejemplares justificativos por favor vía:
Georg Sposny
KONSENS PR GmbH & Co. KG
Hans-Kudlich-Str. 25, D-64823 Groß-Umstadt, 
Teléfono: +49 6078 9363-15, Fax: +49 6078 9363-20
Correo electrónico: mail@konsens.de

Estimados editores: para su conformidad, les rogamos descargar la ilustración y el texto de este comunicado de prensa en: http://www.konsens.de/tosaf.html