COMUNICATO STAMPA

Nuovi additivi che migliorano le prestazioni delle poliammidi colate AP-NYLON®

In combinazione con il catalizzatore BRUGGOLEN® C10, il nuovo attivatore ritardante BRUGGOLEN® C25 permette di raddoppiare il tempo aperto di reazione a confronto della precedente soluzione standard BRUGGOLEN® C20P. Questa caratteristica permetead esempio la carica completa delle tele di fibra di carbonio (NCF: Non-Crimped-Fabric).

Heilbronn, Germania, novembre 2016 – Tre nuovi additivi di BrüggemannChemical (www.brueggemann.com) ampliano le possibilità per migliorare le proprietà delle poliammidi colate AP-NYLON® di polimerizzazione anionica. BRUGGOLEN® TP-C1608 è uno stabilizzante termico particolarmente efficiente che permete per prima volta applicazioni con temperature continue fino a 150 °C. Con il BRUGGOLEN® TP-C1312 è possibile da regolare la resistenza all’impatto. Infine l’attivatore ritardante BRUGGOLEN® C25 facilita la fabbricazione  di grandi parti e/o con pareti sottili, oltre che di compositi di elevata qualità.

Applicazioni continue fino a 150 °C 
Il nuovo stabilizzante termico BRUGGOLEN® TP-C1608 aumenta fino a 150 °C la temperatura alla quale i manufatti possono essere esposti per tempi lunghi, contro i 120 °C finora considerati il livello più alto raggiungibile per le poliammidi colate. Inoltre, quest’ additivo riduce in maniera efficace l’invecchiamento alle medie temperature. Numerose sessioni di test fatte sull’AP-NYLON® additivato con questo stabilizzante hanno confermato un miglioramento della resistenza alla trazione, di oltre il 50% dopo un’esposizione di 500 ore a una temperatura di 150 °C. BRUGGOLEN® TP-C1608 può essere utilizzato con tutte le formulazioni di AP-NYLON® esistenti.

Con lo sviluppo di questo stabilizzante termico più efficiente, BrüggemannChemical promuove la tendenza verso le strutture leggere, iniziata per l’industria automobilistica, anche in altre applicazioni industriali caratterizzate da alte temperature ambiente. Le poliammidi colate in questo modo possono sostituire i metalli delle parti pesanti o interi assemblaggi, esposti a temperature elevate, offrendo inoltre vantaggi aggiuntivi come l’ottima resistenza all’umidità e alla corrosione. Inoltre le poliammidi AP-NYLON® stabilizzate termicamente con il BRUGGOLEN® TP-C1608 possono essere impiegate anche per la produzione di parti di prototipi. Un esempio è rappresentato dai tubi di aspirazione per auto, prodotti in economici stampi in silicone per essere testati in condizioni d’impiego reali nel vano motore.

Con BRUGGOLEN® TP-H1606, BrüggemannChemical introduce sul mercato un nuovo stabilizzante termico basato sulla stessa tecnologia, destinato ai compound di poliammide 6 e poliammide 66 utilizzati in applicazioni di stampaggio, iniezione ed estrusione.

Più economico e più tenace 
Il nuovo modificatore d’impatto BRUGGOLEN® TP-C1312 di BrüggemannChemical rappresenta una alternativa nelle applicazioni dove la tenacità dei gradi AP-NYLON® di base si rivela insufficiente, mentre allo stesso tempo l’elevata resistenza all’impatto (legata a costi altrettanto elevati) dei copolimeri poliammide 6 a blocchi NYRIM® è sovradimensionata rispetto alle necessità. Grazie alla possibilità di variare il contenuto di elastomero tra il 3 % e il 20 %, quest’ additivo permette di adattare la resistenza all’impatto in base ai requisiti dell’applicazione specifica. I polimeri così modificati rappresentano una soluzione intermedia, dal punto di vista dei costi e delle prestazioni, tra le poliammidi colate non modificate e il NYRIM® d’alta resistenza all’impatto.

Inoltre, la modifica ottenuta con ilBRUGGOLEN® TP-C1312 permette un abbassamento della durezza dei manufatti a valori compresi tra 80 e 60 Shore-D. Di conseguenza prodotti come ad esempio i rulli diventano più morbidi e quindi meno rumorosi durante il funzionamento. Nei semilavorati, è migliorata anche la lavorabilità del materiale nei processi e per rimuovere i trucioli, giacché non manifesta alcuna tendenza a spezzarsi, ad esempio durante il meccanizzato. Tutte le applicazioni beneficiano della quasi totale assenza d’irregolarità nel materiale grazie alla dispersione omogenea nella matrice di AP-Nylon®.

Attivazione ritardata 
Il BRUGGOLEN® C25 è un nuovo attivatore d’effetto ritardante per le poliammidi AP-NYLON®, in grado di rallentare il processo di polimerizzazione rispetto all’additivo BRUGGOLEN® C20P, finora offerto come standard. Mentre il tempo di transizione della fase liquida alla fase solida (tempo aperto) di quest’ultimo varia tra 1 e 5 minuti, con il nuovo BRUGGOLEN® C25 è possibile ottenere tempi compresi tra 2 e 10 minuti. Sarà un vantaggio soprattutto peri parti di grandi dimensioni e/o con pareti sottili, e/o con geometrie complesse.

Da questo modo le bolle chiuse nel fuso hanno tempo sufficiente per emergere in superficie. In particolare, BRUGGOLEN® C25 facilita anche la lavorazione di compositi piani ad alto valore aggiunto, rinforzati con fibre di vetro o tessuto. Inoltre, offre la possibilità di caricare più lentamente le parti durante la produzione in modo tale da studiare e ottimizzare i processi.

Dal punto di vista della lavorazione, quest’attivatore ritardante non richiede modifiche per cuanto riguarda la temperatura della resina e dello stampo. Le proprietà meccaniche degli prodotti finale rimangono praticamente le stesse, ma i pezzi con il BRUGGOLEN® C25 presentano un leggero ingiallimento.

BrüggemannChemical L. Brüggemann KG è un noto produttore di specialità chimiche con circa 200 dipendenti. Fondata nel 1868, l’azienda, con sede a Heilbronn, in Germania, è specializzata nello sviluppo e nella fabbricazione di additivi di alte prestazioni per tecnopolimeri termoplastici, in particolare per le poliammidi, oltre che di derivati dello zinco e agenti di riduzione a base di zolfo. Clienti provenienti da oltre 60 paesi del mondo apprezzano la flessibilità e le soluzioni innovative offerte dall’azienda, mentre le filiali localizzate negli Stati Uniti e a Hong Kong ne supportano la sua presenza internazionale. Le colonne portanti della strategia aziendale sono rappresentate dalle attività di ricerche e sviluppo interne, dalla costante attenzione alle esigenze del cliente, e dai sostanziosi investimenti in impianti e know-how.

■■■

# Ulteriori informazioni:

Klaus Bergmann, Direttore della divisione Additivi polimerici

BrüggemannChemical L. Brüggemann KG, Salzstraße 131, D-74076 Heilbronn

Tel.: +49 (0) 71 31 / 15 75 – 235, Fax: - 25 235,  E-Mail: klaus.bergmann@brueggemann.com

# Contatto editoriale e copie giustificative:

Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG,

Hans-Kudlich-Straße 25,  D-64823 Groß-Umstadt – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0,  Fax: - 20,  E-Mail: joerg.wolters@konsens.de

I comunicati stampa di BrüggemannChemical, comprensivi di testo e immagini in risoluzione stampabile, sono disponibili per il download al sito: www.konsens.de/brueggemann.html