Comunicado de prensa

Nuestros nuevos aditivos aumentan el rendimiento de las poliamidas de fundición de AP-NYLON®

En combinación con el catalizador BRUGGOLEN® C10, y a cantidades muy pequeñas del nuevo activador de efecto retardado BRUGGOLEN® C25 se duplica el tiempo de reacción en comparación al tipo estándar BRUGGOLEN® C20P. De este modo, p. ej. los tejidos de fibra de carbono multiaxiales (NCF) se dejan bañar perfectamente.

Heilbronn / Alemania, noviembre 2016 – Con tres nuevos aditivos, BrüggemannChemical (www.brueggemann.com) amplía las posibilidades de mejorar las propiedades de las poliamidas de fundición en polimerización aniónica AP-NYLON®. BRUGGOLEN® TP-C1608 es un estabilizante térmico particularmente eficiente, el cual por primera vez permite la aplicación durante un periodo prolongado a temperaturas de hasta 150 °C; con BRUGGOLEN® TP-C1312 se puede mejorar la resistencia al impacto, y el activador de efecto retardado BRUGGOLEN® C25 facilita la fundición de piezas de grandes dimensiones y/o pequeños espesores de pared, así como la fabricación de productos de alta calidad.

Temperaturas de uso continuo de hasta 150 °C
El nuevo estabilizante térmico BRUGGOLEN® TP-C1608 aumenta la temperatura de uso continuo de las piezas fabricadas con él de 120 °C, la temperatura considerada el límite para poliamidas de fundición, a 150 °C. Al mismo tiempo reduce significativamente el envejecimiento en el rango de temperaturas medianas. Ensayos, ejecutados a 150 °C con AP-NYLON® estabilizado con este producto, mostraron una tensión de rotura de más del 50% después de 500 h. La adición de BRUGGOLEN® TP-C1608 se puede realizar en formulaciones de AP-NYLON® existentes.

A través del desarrollo del termoestabilizador de alo rendimiento, BrüggemannChemical refuerza la tendencia a la construcción con materiales ligeros, siguiendo la tendencia de la industria automovilística, también es aplicable en aplicaciones a altas temperaturas de la industria en general. Por consiguiente, la poliamida de fundición puede reemplazar piezas pesadas sometidas a altas temperaturas, o piezas enteras de metal, y , ofrece ventajas adicionales como un buen comportamiento a la amortiguación y una alta resistencia a la corrosión.

El AP-NYLON® termoestabilizado con BRUGGOLEN® TP-C1608, amplía además las posibilidades de aplicación de piezas moldeadas en la construcción de prototipos. Un ejemplo de esto serían los tubos de aspiración de automóvil, fabricados en un molde de silicona, los cuales se pueden ensayar en la aplicación real, bajo el capó del motor.

Con el BRUGGOLEN® TP-H1606, BrüggemannChemical recientemente ha introducido en el mercado un estabilizante térmico basado en la misma tecnología, para la modificación de compuestos de PA6 y PA66 en aplicaciones de moldeado por inyección y extrusión.

Obtener mayor tenacidad de modo rentable
En aquellas casos en los que la tenacidad inicial de AP-NYLON® no es suficiente, mientras que las resistencia al impacto – las cuales implican también un mayor costo – de los copolímeros en bloque de PA6 NYRIM® superaría los requisitos, el nuevo modificador de impacto BRUGGOLEN® TP-C1312 de BrüggemannChemical ofrece una alternativa. A través de la variación del contenido de elastómero de entre el 3 % y el 20 %, permite una adaptación precisa a la resistencia al impacto según las exigencias específicas de la aplicación. De esta manera, los polímeros modificados con este aditivo tienden un puente entre las poliamidas de fundición no modificadas y el altamente tenaz NYRIM® respecto a lo que se refiere a los costes y enrendimiento.

La modificación con BRUGGOLEN® TP-C1312  causa una disminución de la dureza de piezas moldeadas entre valores de 80 a 60 Shore-D, de modo que las ruedas, por ejemplo, pueden rodar más silenciosamente. En el caso de los productos semielaborados, también mejora el mecanizado con procedimientos de arranque de virutas, porque el material, p. ej. durante el torneado, no tiende a quebrarse. Todas estas  aplicaciones se benefician de la falta  absoluta de estrías debido a la dispersión homogénea en la matriz de AP-Nylon®.

Activación retardada
BRUGGOLEN® C25 es un nuevo activador de efecto retardado para AP-NYLON®, el cual hace que la polimerización suceda más lentamente que en el caso del tipo estándar: el BRUGGOLEN® C20P. Mientras que el tiempo abierto de reacción (el periodo de cambio de la fase líquida a la fase sólida) del mismo es de 1 a 5 minutos, con el nuevo BRUGGOLEN® C25 se pueden obtener intervalos de 2 a 10 minutos. Esto ofrece ventajas sobre todo en el caso de piezas de grandes dimensiones y/o en pequeños espesores de pared, así como en geometrías complejas.

De este modo las burbujas inicialmente encerradas disponen del tiempo necesario para ascender completamente a la superficie. BRUGGOLEN® C25 también simplifica sobre todo la fabricación de compuestos laminares de alta calidad, reforzados con fibra de vidrio o tejido. Adicionalmente, en el desarrollo de productos, ofrece la posibilidad de fabricar las piezas lentamente para poder estudiar y optimizar los procesos.

La parte de  transformación no requiere ningún cambio de las temperaturas ni del polimerizado ni del molde. Las propiedades mecánicas de los polimerizados resultantes son prácticamente las mismas, pero las piezas fabricadas con el BRUGGOLEN® C25 muestran un color ligeramente amarillento.

BrüggemannChemical, L. Brüggemann KG es un fabricante reconocido de productos químicos especiales, con alrededor de 200 empleados en la sede central en Heilbronn/Alemania. Fundada en 1868, la empresa se ha especializado en el desarrollo y la fabricación de aditivos de alto rendimiento para termoplásticos técnicos, centrándose en poliamidas, así como derivados de zinc y agentes reductores a base de azufre. Los clientes de más de 60 países aprecian la flexibilidad y las innovadoras soluciones de nuestros productos. Filiales en los EE.UU. y en Hong Kong realzan nuestra orientación internacional. Actividades de investigación y desarrollo propias, un enfoque consecuente en las necesidades de los clientes e inversiones importantes en I+D e instalaciones son el elemento clave de la política de la empresa.

■■■

# Información más detallada:

Dr. Klaus Bergmann, Director del departamento de aditivos para plásticos

BrüggemannChemical L. Brüggemann KG, Salzstraße 131, 
74076 Heilbronn/Alemania

Tel.: +49 (0) 71 31 / 15 75 – 235, Fax: - 25 235,  
Correo electrónico: klaus.bergmann@brueggemann.com

# Contacto con la redacción y ejemplares justificativos por favor vía:

Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG

Hans-Kudlich-Straße 25,  64823 Groß-Umstadt/Alemania – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0,  Fax: - 20,  Correo electrónico: joerg.wolters@konsens.de

Usted encontrará los comunicados de prensa de BrüggemannChemical con texto e ilustraciones en calidad de impresión para su descarga en www.konsens.de/brueggemann.html